|  | 报告编号(Report ID)： | JMBQLQAC07820905 |
| --- | --- | --- |

检 测 报 告

(Test  Report)

| 样品名称 (Sample Description) | 水源水 |
| --- | --- |
| 委托单位 (Applicant) | 睢县自来水公司 |

PONY 谱 尼 测 试

Pony Testing International Group

www.ponytest.com

检 测 结 果

(Test Results)

| 报告编号(Report ID) ： | JMBQLQAC07820905 | 第1页，共10页 (page 1 of 10) |
| --- | --- | --- |
| 样品名称 (Sample Description) | 水源水 | 样品规格 (Sample Specification) | —— |
| 委托单位 (Applicant) | 睢县自来水公司 | 商标 (Trade Mark) | —— |
| 到样日期 (Received Date) | 2018.06.04 | 生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.) | —— |
| 检测日期 (Test Date) | 2018.06.04~2018.06.15 | 检测类别 (Test Type) | 委托检测 |
| 样品状态 (Sample Status) | 液态 | 检测环境 (Test Environment) | 符合要求 |
| 样品来源 (Sample From) | 送检 |
| 检测项目 (Test Items) | 见下页 |
| 检测方法 (Test Methods) | 见附表 |
| 所用主要仪器 (Main Instruments) | 见附表 |
| 备注 (Note) | 限值标准：GB/T 14848-2017 III类 该报告中检测方法由委托单位指定 |
| PONY专用章 (Special Stamp of PONY) | 编制人 (Edited by) |  |
|  | 审核人 (Checked by) |  |
|  | 批准人 (Approved by) |  |
|  | 签发日期 (Issued Date) | 2018.06.15 |

# 检 测 结 果

# ( Test Results)

# 报告编号(Report ID) ：JMBQLQAC07820905                    第2页，共10页 (page 2 of 10)

| 样品名称和编号 (Sample Description and Number) | 检 测 项 目 (Test Item) | 限 值 （Limit） | 检 测 结 果 (Test Result) | 单 项 判 定 (Evaluation) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C07820905 水源水 | 色，度 | ≤15 | ＜5 | 合格 |
|  | 嗅和味 | 无 | 无异臭异味 | 合格 |
|  | 浑浊度，NTU | ≤3 | ＜0.5 | 合格 |
|  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
|  | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 8.44 | 合格 |
|  | 总硬度（以CaCO3计），mg/L | ≤450 | 30.3 | 合格 |
|  | 溶解性总固体，mg/L | ≤1000 | 634 | 合格 |
|  | 硫酸盐，mg/L | ≤250 | 55.4 | 合格 |
|  | 氯化物，mg/L | ≤250 | 50.8 | 合格 |
|  | 铁，mg/L | ≤0.3 | ＜0.0045 | 合格 |
|  | 锰，mg/L | ≤0.10 | 0.0011 | 合格 |
|  | 铜，mg/L | ≤1.00 | ＜0.009 | 合格 |
|  | 锌，mg/L | ≤1.00 | ＜0.001 | 合格 |
|  | 铝，mg/L | ≤0.20 | ＜0.040 | 合格 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计），mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 | 合格 |
|  | 阴离子表面活性剂，mg/L | ≤0.3 | ＜0.050 | 合格 |
|  | 耗氧量(CODMn法,以O2计),mg/L | ≤3.0 | 0.80 | 合格 |
|  | 氨氮（以N计），mg/L | ≤0.50 | ＜0.02 | 合格 |
|  | 硫化物，mg/L | ≤0.02 | ＜0.02 | 合格 |
|  | 钠，mg/L | ≤200 | 195 | 合格 |
|  | 总大肠菌群，MPN/100mL | ≤3.0 | 未检出 | 合格 |
|  | 菌落总数，CFU/mL | ≤100 | 12 | 合格 |
|  | 亚硝酸盐（以N计），mg/L | ≤1.00 | 0.024 | 合格 |
|  | 硝酸盐（以N计），mg/L | ≤20.0 | 2.43 | 合格 |
|  | 氰化物，mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | 合格 |
|  | 氟化物，mg/L | ≤1.0 | 0.85 | 合格 |
|  | 碘化物，mg/L | ≤0.08 | ＜0.05 | 合格 |
|  | 汞，mg/L | ≤0.001 | ＜0.0001 | 合格 |
|  | 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.0068 | 合格 |
|  | 硒，mg/L | ≤0.01 | ＜0.0004 | 合格 |

# 检 测 结 果

# ( Test Results)

# 报告编号(Report ID) ：JMBQLQAC07820905                    第3页，共10页 (page 3 of 10)

| 样品名称和编号 (Sample Description and Number) | 检 测 项 目 (Test Item) | 限 值 （Limit） | 检 测 结 果 (Test Result) | 单 项 判 定 (Evaluation) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C07820905 水源水 | 镉，mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | 合格 |
|  | 铬（六价），mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | 合格 |
|  | 铅，mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | 合格 |
|  | 三氯甲烷，μg/L | ≤60 | 0.43 | 合格 |
|  | 四氯化碳，μg/L | ≤2.0 | 1.16 | 合格 |
|  | 苯，μg/L | ≤10.0 | 0.41 | 合格 |
|  | 甲苯，μg/L | ≤700 | ＜0.11 | 合格 |
|  | 总α放射性，Bq/L | ≤0.5 | ＜0.016 | 合格 |
|  | 总β放射性，Bq/L | ≤1.0 | ＜0.028 | 合格 |
|  | 铍，mg/L | ≤0.002 | ＜0.0002 | 合格 |
|  | 硼，mg/L | ≤0.50 | ＜0.20 | 合格 |
|  | 锑，mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | 合格 |
|  | 钡，mg/L | ≤0.70 | 0.068 | 合格 |
|  | 镍，mg/L | ≤0.02 | ＜0.006 | 合格 |
|  | 钴，mg/L | ≤0.05 | ＜0.0025 | 合格 |
|  | 钼，mg/L | ≤0.07 | ＜0.008 | 合格 |
|  | 银，mg/L | ≤0.05 | ＜0.013 | 合格 |
|  | 铊，mg/L | ≤0.0001 | ＜0.00001 | 合格 |
|  | 二氯甲烷，μg/L | ≤20 | 4.70 | 合格 |
|  | 1,2-二氯乙烷，μg/L | ≤30.0 | 0.10 | 合格 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷，μg/L | ≤2000 | ＜0.08 | 合格 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷，μg/L | ≤5.0 | ＜0.10 | 合格 |
|  | 1,2-二氯丙烷，μg/L | ≤5.0 | ＜0.04 | 合格 |
|  | 三溴甲烷，μg/L | ≤100 | ＜0.12 | 合格 |
|  | 氯乙烯，μg/L | ≤5.0 | ＜0.17 | 合格 |
|  | 1,1-二氯乙烯，μg/L | ≤30.0 | ＜0.12 | 合格 |
|  | 1,2-二氯乙烯，μg/L | ≤50.0 | 0.16 | 合格 |

# 检 测 结 果

# ( Test Results)

# 报告编号(Report ID) ：JMBQLQAC07820905                    第4页，共10页 (page 4 of 10)

| 样品名称和编号 (Sample Description and Number) | 检 测 项 目 (Test Item) | 限 值 （Limit） | 检 测 结 果 (Test Result) | 单 项 判 定 (Evaluation) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C07820905 水源水 | 三氯乙烯，μg/L | ≤70.0 | ＜0.19 | 合格 |
|  | 四氯乙烯，μg/L | ≤40.0 | ＜0.14 | 合格 |
|  | 氯苯，μg/L | ≤300 | 0.05 | 合格 |
|  | 邻-二氯苯，μg/L | ≤1000 | 0.04 | 合格 |
|  | 对-二氯苯，μg/L | ≤300 | 0.05 | 合格 |
|  | 三氯苯（总量），μg/L | ≤20.0 | ＜0.04 | 合格 |
|  | 乙苯，μg/L | ≤300 | 0.06 | 合格 |
|  | 二甲苯（总量），μg/L | ≤500 | ＜0.13 | 合格 |
|  | 苯乙烯，μg/L | ≤20.0 | 0.06 | 合格 |
|  | 2,4-二硝基甲苯，μg/L | ≤5.0 | ＜0.018 | 合格 |
|  | 2, 6-二硝基甲苯，μg/L | ≤5.0 | ＜0.017 | 合格 |
|  | 萘，μg/L | ≤100 | ＜0.012 | 合格 |
|  | 蒽，μg/L | ≤1800 | ＜0.004 | 合格 |
|  | 荧蒽，μg/L | ≤240 | ＜0.005 | 合格 |
|  | 苯并[b]荧蒽，μg/L | ≤4.0 | ＜0.004 | 合格 |
|  | 苯并[a]芘，μg/L | ≤0.01 | ＜0.004 | 合格 |
|  | 多氯联苯（总量），μg/L | ≤0.50 | ＜0.0022 | 合格 |
|  | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯，μg/L | ≤8.0 | ＜2 | 合格 |
|  | 2,4,6-三氯酚，μg/L | ≤200 | ＜0.04 | 合格 |
|  | 五氯酚，μg/L | ≤9.0 | ＜0.03 | 合格 |
|  | 六六六（总量），μg/L | ≤5.00 | ＜0.01 | 合格 |
|  | γ-六六六（林丹），μg/L | ≤2.00 | ＜0.01 | 合格 |
|  | 滴滴涕（总量），μg/L | ≤1.00 | ＜0.02 | 合格 |
|  | 六氯苯，μg/L | ≤1.00 | ＜0.02 | 合格 |
|  | 七氯，μg/L | ≤0.40 | ＜0.20 | 合格 |
|  | 2,4-滴，μg/L | ≤30.0 | ＜0.05 | 合格 |
|  | 敌敌畏，μg/L | ≤1.00 | ＜0.05 | 合格 |

# 检 测 结 果

# ( Test Results)

# 报告编号(Report ID) ：JMBQLQAC07820905                    第5页，共10页 (page 5 of 10)

| 样品名称和编号 (Sample Description and Number) | 检 测 项 目 (Test Item) | 限 值 （Limit） | 检 测 结 果 (Test Result) | 单 项 判 定 (Evaluation) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C07820905 水源水 | 甲基对硫磷，μg/L | ≤20.0 | ＜0.1 | 合格 |
|  | 马拉硫磷，μg/L | ≤250 | ＜0.1 | 合格 |
|  | 乐果，μg/L | ≤80.0 | ＜0.1 | 合格 |
|  | 毒死蜱，μg/L | ≤30.0 | ＜2 | 合格 |
|  | 百菌清，μg/L | ≤10.0 | ＜0.4 | 合格 |
|  | 莠去津，μg/L | ≤2.00 | ＜0.5 | 合格 |
|  | #克百威，μg/L | ≤7.00 | ＜0.125 | 合格 |
|  | #涕灭威，μg/L | ≤3.00 | ＜0.04 | 合格 |
|  | #草甘膦，μg/L | ≤700 | ＜25 | 合格 |
| #表示为分包项目，分包项目不在本公司资质认定范围内。承担分包单位：谱尼测试集团股份有限公司（资质认定证书编号：160000343608） |

# 检 测 结 果

# ( Test Results)

# 报告编号(Report ID) ：JMBQLQAC07820905                   第6页，共10页 (page 6 of 10)

附表：检测项目方法仪器一览表

| 检测项目 (Test Items) | 方法标准 (Reference Methods) | 仪器设备 (Instrument and Equipment) | 检出限 （Limit） |
| --- | --- | --- | --- |
| 色 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 1铂-钴标准比色法 | —— | 5度 |
| 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 3.1嗅气和尝味法 | —— | —— |
| 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 2.1散色法-福尔马肼标准 | 浊度计 | 0.5NTU |
| 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 4直接观察法 | —— | —— |
| pH | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 5.1玻璃电极法 | 酸度计 | —— |
| 总硬度（以CaCO3计） | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 滴定管 | 1.0 mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 8.1称量法 | 电子天平 | 4 mg/L |
| 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 1.2离子色谱法 | 离子色谱仪 | 0.09 mg/L |
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 2.2离子色谱法 | 离子色谱仪 | 0.02 mg/L |
| 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.0045 mg/L |
| 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.0005 mg/L |
| 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.009 mg/L |
| 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.001 mg/L |
| 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.040 mg/L |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.002 mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 10.1亚甲蓝分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.050 mg/L |
| 耗氧量(CODMn法,以O2计) | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法 | 滴定管 | 0.05 mg/L |
| 氨氮（以N计） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.02 mg/L |
| 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 6.1N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.02 mg/L |
| 钠 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.005 mg/L |

# 检 测 结 果

# ( Test Results)

# 报告编号(Report ID) ：JMBQLQAC07820905                    第7页，共10页 (page 7 of 10)

附表：检测项目方法仪器一览表

| 检测项目 (Test Items) | 方法标准 (Reference Methods) | 仪器设备 (Instrument and Equipment) | 检出限 （Limit） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006 2.1 多管发酵法 | 电热恒温培养箱 | —— |
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006 1.1 平皿计数法 | 电热恒温培养箱 | —— |
| 亚硝酸盐（以N计） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 10.1重氮偶合分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.001 mg/L |
| 硝酸盐（以N计） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 5.3离子色谱法 | 离子色谱仪 | 0.01 mg/L |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 可见分光光度计 | 0.002 mg/L |
| 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 3.2离子色谱法 | 离子色谱仪 | 0.01 mg/L |
| 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 11.2高浓度碘化物比色法 | 紫外可见分光光度计 | 0.05 mg/L |
| 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 8.1 原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 | 0.0001 mg/L |
| 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 6.1氢化物原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 | 0.0010 mg/L |
| 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 7.1 氢化物原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 | 0.0004 mg/L |
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 9.1无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收光谱仪 | 0.0005 mg/L |
| 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.004 mg/L |
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法?金属指标 GB/T 5750.6-2006 11.1无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收光谱仪 | 0.0025 mg/L |
| 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.03 μg/L |
| 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.21 μg/L |
| 苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.04 μg/L |
| 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.11 μg/L |
| 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 1.1低本底总α检测法 | 放射性测量仪 | 0.016 Bq/L |
| 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 2.1薄样法 | 放射性测量仪 | 0.028 Bq/L |
| 铍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 20.2无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收光谱仪 | 0.0002 mg/L |

# 检 测 结 果

# ( Test Results)

# 报告编号(Report ID) ：JMBQLQAC07820905                    第8页，共10页 (page 8 of 10)

附表：检测项目方法仪器一览表

| 检测项目 (Test Items) | 方法标准 (Reference Methods) | 仪器设备 (Instrument and Equipment) | 检出限 （Limit） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 8.1甲亚胺-H分光光度法 | 可见分光光度计 | 0.20 mg/L |
| 锑 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 19.1氢化物原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 | 0.0005 mg/L |
| 钡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.001 mg/L |
| 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.006 mg/L |
| 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.0025 mg/L |
| 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.008 mg/L |
| 银 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.013 mg/L |
| 铊 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 21.1无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收光谱仪 | 0.00001 mg/L |
| 二氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.03μg/L |
| 1,2-二氯乙烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.06 μg/L |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.08 μg/L |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.10 μg/L |
| 1,2-二氯丙烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.04 μg/L |
| 三溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.12 μg/L |
| 氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.17 μg/L |
| 1,1-二氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.12 μg/L |
| 1,2-二氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.12 μg/L |
| 三氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.19 μg/L |
| 四氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.14 μg/L |
| 氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.04 μg/L |

# 检 测 结 果

# ( Test Results)

# 报告编号(Report ID) ：JMBQLQAC07820905                    第9页，共10页 (page 9 of 10)

附表：检测项目方法仪器一览表

| 检测项目 (Test Items) | 方法标准 (Reference Methods) | 仪器设备 (Instrument and Equipment) | 检出限 （Limit） |
| --- | --- | --- | --- |
| 邻-二氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.03 μg/L |
| 对-二氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.03 μg/L |
| 三氯苯（总量） | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 27 气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.04 μg/L |
| 乙苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.06 μg/L |
| 二甲苯（总量） | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.13 μg/L |
| 苯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.04 μg/L |
| 2,4-二硝基甲苯 | 水质硝基苯类化合物的测定液液萃取∕固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 | 气相色谱仪 | 0.018 μg/L |
| 2, 6-二硝基甲苯 | 水质硝基苯类化合物的测定液液萃取∕固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 | 气相色谱仪 | 0.017 μg/L |
| 萘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法HJ 478-2009 | 高效液相色谱仪 | 0.012 μg/L |
| 蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法HJ 478-2009 | 高效液相色谱仪 | 0.004 μg/L |
| 荧蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法HJ 478-2009 | 高效液相色谱仪 | 0.005 μg/L |
| 苯并[b]荧蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法HJ 478-2009 | 高效液相色谱仪 | 0.004 μg/L |
| 苯并[a]芘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法HJ 478-2009 | 高效液相色谱仪 | 0.004 μg/L |
| 多氯联苯（总量） | 水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法HJ 715-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.0022 μg/L |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T 5750.8-2006 12.1气相色谱法 | 气相色谱仪 | 2 μg/L |
| 2,4,6-三氯酚 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 12气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.04 μg/L |
| 五氯酚 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 12气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.03 μg/L |
| 六六六（总量） | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 2.2毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.01 μg/L |
| γ-六六六（林丹） | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 2.2毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.01 μg/L |
| 滴滴涕（总量） | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.02 μg/L |

# 检 测 结 果

# ( Test Results)

# 报告编号(Report ID) ：JMBQLQAC07820905                   第10页，共10页 (page 10 of 10)

附表：检测项目方法仪器一览表

| 检测项目 (Test Items) | 方法标准 (Reference Methods) | 仪器设备 (Instrument and Equipment) | 检出限 （Limit） |
| --- | --- | --- | --- |
| 六氯苯 | 生活饮用水标准检验方法农药指标 GB/T 5750.9-2006 20气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.02 μg/L |
| 七氯 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T 5750.9-2006 19.1液液萃取气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.20μg/L |
| 2,4-滴 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 13气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.05 μg/L |
| 敌敌畏 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T 5750.9-2006 14毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.05 μg/L |
| 甲基对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T 5750.9-2006 5毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.1μg/L |
| 马拉硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T 5750.9-2006 7毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.1 μg/L |
| 乐果 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T 5750.9-2006 8毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.1 μg/L |
| 毒死蜱 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T 5750.9-2006 16.1气相色谱法 | 气相色谱仪 | 2 μg/L |
| 百菌清 | 生活饮用水标准检验方法农药指标 GB/T 5750.9-2006 9.1气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.4 μg/L |
| 莠去津 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T 5750.9-2006 17.1高压液相色谱法 | 高效液相色谱仪 | 0.5 μg/L |
| 克百威（呋喃丹） | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T 5750.9-2006 15.1高压液相色谱法 | 高效液相色谱仪 | 0.125 μg/L |
| 涕灭威 | 饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液GB/T 23214-2008 | 液相色谱仪-质谱联用仪 | 0.04 μg/L |
| 草甘膦 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T 5750.9-2006 18.1高压液相色谱法 | 高效液相色谱仪 | 25 μg/L |

以下空白