商丘市水资源综合利用规划及地下水

开发利用保护规划

前    言

商丘市位于河南省东部，地处豫鲁苏皖四省接合部，属黄河泛滥冲积平原，地势平坦，市域内除永城有小面积孤山外均为平原地区，平原面积占全市总面积的99%以上。商丘市属淮河流域，境内河流多属季节性雨源型河流，本地水资源匮乏，水资源总量19.15亿立方米，人均水资源量245立方米、亩均水资源量198立方米，分别占全省的62%、59%。长期以来，商丘市靠开采深层地下水供城市生活和工业需要，地下水超采严重，根据水利部2020年第四季度和2021年第一季度、第二季度全国地下水超采区水位变化情况的通报，商丘市深层地下水超采区水位同比分别下降2.9米、3.75米、3.57米，连续三个季度在全国37个存在深层地下水超采区的市（地）中下降幅度最大，形势十分严峻。

从商丘市的外调水资源条件来看，受黄河小浪底水库调水调沙影响，黄河兰考段主流北移，河床下切，水位不断下降，致使三义寨渠首闸在1300立方米/秒时不能自流引水，引黄水常年达不到水量指标。商丘市城区重要水源地任庄、林七水库蓄水量不足，对城区供水安全造成严重威胁；其他县（市）城市供水水源单一，安全可靠性不足，城乡供水供需矛盾突出，已严重制约商丘市经济社会高质量发展。引江济淮工程建成后虽可缓解梁园区、睢阳区、柘城县、夏邑县、永城市城乡供水水资源短缺的局面，但民权县、宁陵县、睢县和虞城县城乡供水仍需开采深层地下水，供需矛盾依然突出。

立足新发展阶段，完整、全面、准确贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，需要坚持习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，把水资源作为最大的刚性约束，保障水资源可持续利用。商丘市必须从区域层面谋划水源补给工程，缓解水资源供需矛盾，才能提高商丘市水资源承载能力。

2020年6月，商丘市人民政府向省人民政府提出《关于恳请将我市纳入全省南水北调中线工程供水范围的请示》（商政文〔2020〕83号）；2020年7月，河南省水利厅向省政府回复了相关意见（豫水调〔2020〕6号），原则同意将商丘市纳入南水北调中线工程供水范围。引入南水北调水源后，商丘市将形成南水北调水、引江济淮水、黄河水、本地水等多水源联合供水格局，如何从需求侧加强用水需求管理，从供给侧统筹协调优化配置，并且统筹推进地下水超采综合治理，亟需进行科学的顶层规划。编制《商丘市水资源综合利用规划及地下水开发利用保护规划》旨在对商丘市新形势下未来用水需求分析研判，统筹安排生活、生产和生态用水，推进地下水超采综合治理，同时为新时期水资源管理提供指导和依据。

第一章  概述

第一节  区域概况

商丘市总面积10704平方公里，下辖梁园区、睢阳区、市城乡一体化示范区3区，夏邑县、虞城县、柘城县、宁陵县、睢县、民权县6县，永城市1个县级市。2020年，全市常住人口781.86万人，常住人口城镇化率46.3%，人口密度约730人/平方公里。

商丘市属黄河泛滥冲积平原，地势平坦，西北高东南低，地貌主要为黄河冲积平原区，属淮河流域，境内流域面积1000平方公里以上的骨干河流有黄河故道、涡河、惠济河、沱河、浍河、大沙河、王引河等7条，各河呈西北东南方向流向，大致平行相间分布，多属季节性雨源型，汛期遇大雨、暴雨，河水猛涨，洪峰显著，水位、流量变化很大。市域有一条人工开凿的引水河道周商永运河，西起于柘城县伯岗镇赵杨村附近，东止于永城市王引河，全长146公里。

2020年，商丘市国内生产总值2925.33亿元，三次产业结构比为17.6:37.8:44.6，经济总量居全省第7位，人均生产总值37415元。商丘市是农业大市，是全国重要的粮食核心主产区，耕地面积约1046.02万亩，耕地灌溉面积942.96万亩，粮食产量741.91万吨。

第二节  指导思想与原则

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、全面、准确贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，把水资源作为最大的刚性约束，把节水作为解决商丘市水资源短缺问题的重要举措，从需求侧加强用水需求管理，从供给侧统筹协调优化配置，统筹推进地下水超采综合治理，逐步实现地下水采补平衡，提高商丘市水安全保障能力，为商丘市生态文明建设和高质量发展提供支撑。

二、基本原则

坚持节水优先，以供定需。把水资源作为最大的刚性约束，牢牢把握水资源基础性、先导性和控制性作用，坚决抑制不合理用水需求，将节约用水贯穿水资源开发利用、优化配置的全过程，推动用水方式由粗放低效向节约集约转变，促进人口、经济与水资源承载力相协调。

坚持以人为本，优水优用。坚持以人民为中心，围绕高质量发展的时代命题，把更好满足人民对优质水资源的向往作为出发点和落脚点。城乡生活供水优先利用水质较好的外调水源，城乡饮水水源逐步实行地表化，严格控制使用地下水源；推行阶梯水价，实行分质供水，有条件的地区建立工业专用供水体系；加大非常规水源利用，对水质要求不高的工业、市政环卫、绿化灌溉优先使用非常规水。

坚持保护为主，合理开发。牢固树立人与自然和谐相处理念，统筹经济社会与生态环境用水，尊重地下水自然规律，在水资源开发利用中对地下水以保护为主。对有开采潜力的区域，结合当地水资源供需态势，在维持地下水采补平衡的前提下进行地下水资源开发利用。对于地下水超采区，通过节水、增供、置换、补水等多措并举，系统治理地下水超采，逐步实现地下水采补平衡。

坚持统筹协调，合理调配。统筹工程与非工程措施，探索一水多用、循环利用；统筹城镇与农村供水，推进水源结构持续优化；统筹地表水与地下水，合理挖潜、控制超采。合理调配生活、生产和生态用水，优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，统筹生产用水。对于特枯年和连续枯水年的应急用水方案，应重点保障人民生活用水，兼顾重点行业用水，确保应急对策顺利实施。

坚持两手发力、创新引领。坚持政府与市场两手发力，更好发挥政府作用和充分利用市场机制，深化体制机制改革创新，探索符合市场规律的合作机制，培育多元化水工程建设管理投资主体与经营管理模式，调动市场主体、社会组织的积极性和主动性，提升治水兴水水平。

第三节  规划范围与水平年

规划范围为商丘市域，规划总面积10704平方公里，包括梁园区、睢阳区、市城乡一体化示范区、永城市、夏邑县、虞城县、柘城县、宁陵县、睢县、民权县。

规划以2020年为基准年，近期规划水平年2025年，远期规划水平年2035年。

第四节  规划目标

到2025年，节水型社会初步建成，城乡供水保障有效提高，水资源利用效率和效益明显提升，深层地下水开采大幅减少，地下水水位下降趋势明显减缓，水资源开发利用趋于均衡，水资源保障能力明显加强。商丘市年用水总量控制在15.230亿立方米以内，新增水利工程供水能力2.74亿立方米，万元GDP用水量下降10%，万元工业增加值用水量下降9%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.657，缺水型城市再生水利用率达到35%，城乡饮用水地表化率达到85%，城市公共供水管网漏损率下降至9.0%以内，地下水压采0.79亿立方米，年取用水量1万立方米以上工业和城镇生活取用水机电井在线计量率、农业灌溉机电井计量率达到99%。

到2035年，节水型社会基本建成，城乡供水得到可靠保障，分质供水、优水优用得到体现，深层地下水全部压采，地下水水位基本稳定，水生态得到有效保护，水资源开发利用与人口分布、产业布局与水资源承载能力相协调，水资源保障能力全面提升。商丘市年用水总量控制在17.566亿立方米以内，新增供水能力3.40亿立方米，万元GDP用水量下降25%，万元工业增加值用水量下降20%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.669，缺水型城市再生水利用率达到40%，城乡饮用水地表化率达到100%，城市公共供水管网漏损率下降至8.5%以内，深层地下水压采1.26亿立方米，年取用水量1万立方米以上工业和城镇生活取用水机电井在线计量率、农业灌溉机电井计量率达到100%。

表1－1    规划主要指标

| 规划指标 | 单位 | 2020年 | 2025年 | 2035年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水总量 | 亿立方米 | 13.46 | 15.230 | 17.566 | 约束性 |
| 新增水利工程供水能力 | 亿立方米 | / | 2.74 | 3.40 | 预期性 |
| 万元GDP用水量下降 | % | / | 10 | [25] | 约束性 |
| 万元工业增加值用水量下降 | % | / | 9 | [20] | 约束性 |
| 农田灌溉水有效利用系数 | - | 0.640 | 0.657 | 0.669 | 预期性 |
| 缺水型城市再生水利用率 | % | / | 35 | 40 | 预期性 |
| 城乡饮用水地表化率 | % | / | 85 | 100 | 预期性 |
| 城市公共供水管网漏损率 | % | / | 9.0 | 8.5 | 预期性 |
| 地下水压采（深层地下水） | 亿立方米 | / | 0.79 | 1.26 | 约束性 |
| 浅层地下水控制水位累计 变幅 | 商丘市（除永城市及兰考-民权浅层水超采区） | 米 | / | -1.0~1.0 | 约束性， 控制期为2021～2030年 |
|  | 兰考-民权浅层水超采区 | 米 | / | 1.0~1.5 |  |
|  | 永城市 | 米 | / | -0.5~0.5 |  |
| 年取用水量1万立方米以上工业和城镇生活取用水机电井在线计量率 | % | / | 99 | 100 | 约束性 |
| 农业灌溉取用水机电井计量率 | % | / | 99 | 100 | 约束性 |

第二章  商丘市水资源开发利用状况

第一节  水资源状况

一、水资源量

地表水资源量。商丘市1956年～2016年多年平均降水量为728.7毫米，地表水资源量7.20亿立方米，折合径流深67.3毫米。地表水资源量具有年际变化大、丰枯悬殊的特点，其中1963年地表水资源量最大，1966年最枯，丰枯比为22.2。

地下水资源量。商丘市2001年～2016年多年平均浅层地下水资源量为13.38亿立方米。按矿化度分区，M≤2克/升浅层地下水资源量为12.66亿立方米；M>2克/升浅层地下水资源量为0.72亿立方米。

水资源总量。商丘市多年平均水资源总量19.15亿立方米，产水模数17.89万立方米/平方公里。

过境水资源量。商丘市属淮河流域，过境河流主要有沱河、浍河及涡河。1956年～2016年多年平均入境水量0.177亿立方米，多年平均出境水量11.371亿立方米。

| 表2－1 商丘市水资源量成果表 |
| --- |
| 行政分区 | 地表水资源量 （万立方米） | 地下水资源与地表 水资源不重复量 （万立方米） | 水资源总量 （万立方米） | 产水模数 （万立方米/平方公里） |
| 商丘市 | 71959 | 119563 | 191524 | 17.89 |
| 梁园区 | 4456 | 7011 | 11468 | 16.57 |
| 睢阳区 | 6034 | 10533 | 16567 | 17.19 |
| 民权县 | 7675 | 12550 | 20226 | 16.34 |
| 睢 县 | 5864 | 9807 | 15671 | 17.02 |
| 宁陵县 | 4972 | 8084 | 13056 | 16.38 |
| 柘城县 | 6676 | 11391 | 18067 | 17.36 |
| 虞城县 | 10347 | 17266 | 27613 | 17.88 |
| 夏邑县 | 10731 | 17984 | 28715 | 19.32 |
| 永城市 | 15204 | 24937 | 40141 | 19.86 |

水资源可利用量。商丘市多年平均地表水可利用量3.48亿立方米，占多年平均地表水资源量7.20亿立方米的48.4%；浅层地下水可开采量为11.73亿立方米，可开采模数12.5万立方米/平方公里。

表2－2  商丘市水资源可利用量成果表

| 行政分区 | 地表水资源 可利用量 （万立方米） | 地表水资源 可利用率 | 浅层地下水可开采量 （万立方米） | 可开采模数 （万立方米/平方公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商丘市 | 34795 | 48.4% | 117323 | 12.5 |
| 梁园区 | 2127 | 47.7% | 6035 | 9.9 |
| 睢阳区 | 3312 | 54.9% | 12030 | 14.2 |
| 民权县 | 3745 | 48.8% | 15328 | 14.0 |
| 睢 县 | 3221 | 54.9% | 10979 | 13.5 |
| 宁陵县 | 2725 | 54.8% | 8920 | 12.7 |
| 柘城县 | 3672 | 55.0% | 12506 | 13.7 |
| 虞城县 | 4606 | 44.5% | 14303 | 10.5 |
| 夏邑县 | 4712 | 43.9% | 17380 | 13.3 |
| 永城市 | 6675 | 43.9% | 19842 | 11.2 |

外调水资源量。商丘市外调水资源量主要包含引黄水和引江济淮水。黄河干流分配商丘市取水许可指标2.8亿立方米，耗水指标2.8亿立方米；引江济淮工程规划2030年向商丘市供水2.95亿立方米，2040年为3.64亿立方米。

二、水质

（一）地表水水质

商丘市地表水责任目标断面包河吕楼桥（颜集）断面、沱河永城张板桥断面、大沙河睢阳包公庙断面、惠济河柘城砖桥断面、浍河夏邑业庙断面、浍河永城黄口断面、沱河小王桥断面、包河永城马桥断面，2020年水质累计达标率为89.6%。

（二）城市集中式饮用水源地水质

2020年地表水饮用水源地监测点位1个，监测项目均符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准的要求。备用水源地监测点位6个，除由于地质原因造成的氟化物项目有超出Ⅲ类标准限值外，其余监测项目均符合《地下水质量标准》Ⅲ类标准的要求。

（三）地下水环境质量

2020年商丘市地下水共有6个监测井位（两个点位停产），从多年监测结果来看，除由于地质原因造成的氟化物项目超出Ⅲ类标准外，其余均符合《地下水质量标准》中Ⅲ类标准的要求。

第二节  水资源开发利用情况

一、现状水利工程

截至2020年，商丘市共有各类地表水工程589处，其中蓄水工程15处、引水工程520处、提水泵站54座；机电井179155眼，均为规模以上机电井，其中浅层地下水机电井178144眼，深层地下水机电井1011眼。各类水利工程现状供水能力19.62亿立方米。

二、供用水量

（一）供水情况

2011年～2020年全市平均供水量为14.84亿立方米，其中地表水年均供水量4.01亿立方米，占总供水量的27.0%；地下水年均供水量10.58亿立方米，占总供水量的71.3%；其他水源年均供水量0.25亿立方米，占总供水量的1.7%。商丘市本地地表水资源缺乏，主要供水水源为地下水，常年深层地下水超采；引黄水受黄河小浪底水库调水调沙影响，河床下切，水位不断下降，常年达不到引水量指标。

2020年，商丘市总供水量13.46亿立方米，其中地表水供水量3.47亿立方米、地下水供水量9.28亿立方米、其他水源供水量0.71亿立方米，分别占总供水量的25.8%、68.9%、5.3%。

表2－3  2020年供水量调查统计表    单位：万立方米

| 行政分区 | 地表水源供水量 | 地下水源供水量 | 其他水源供水量 | 总供 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 提水 | 引黄水 | 小计 | 浅层水 | 深层 承压水 | 小计 | 污水处 理回用 | 矿坑水 | 小计 |  |
| 梁园区 | 1432 | 4985 | 6417 | 3690 | 585 | 4275 | 602 |  | 602 | 11294 |
| 睢阳区 | 319 | 3050 | 3369 | 8213 | 1943 | 10156 | 493 |  | 493 | 14018 |
| 民权县 | 541 | 9312 | 9853 | 4297 | 280 | 4577 | 541 |  | 541 | 14971 |
| 睢 县 | 488 | 1037 | 1525 | 7723 | 1111 | 8834 | 164 |  | 164 | 10524 |
| 宁陵县 | 648 | 1279 | 1927 | 9333 | 923 | 10256 | 164 |  | 164 | 12347 |
| 柘城县 | 2366 |  | 2366 | 11057 | 1044 | 12101 | 164 |  | 164 | 14632 |
| 虞城县 | 2779 | 337 | 3116 | 11464 | 2150 | 13614 | 115 |  | 115 | 16846 |
| 夏邑县 | 3144 |  | 3144 | 15227 | 1246 | 16473 | 164 |  | 164 | 19782 |
| 永城市 | 2997 |  | 2997 | 11320 | 1203 | 12523 | 1603 | 3090 | 4693 | 20213 |
| 全市合计 | 14716 | 20000 | 34716 | 82324 | 10485 | 92809 | 4012 | 3090 | 7102 | 134627 |

（二）用水情况

2011年～2020年全市平均用水量为14.84亿立方米，其中农业用水量9.65亿立方米，占65.0%，为主要用水户；工业用水量2.21亿立方米，占14.9%；生活用水量2.49亿立方米，占16.8%；生态环境用水量0.49亿立方米，占3.3%。近几年随着农业节水措施逐步落实，农业用水量有所减少；工业用水量随工业节水水平的提高而减少；生活用水量随居民生活水平提高而增长；在推进生态文明建设进程中，生态环境用水量增长较快。

2020年，商丘市总用水量13.46亿立方米，农业用水量、工业用水量、生活用水量、生态环境用水量分别为8.46亿立方米、1.96亿立方米、2.49亿立方米、0.55亿立方米，分别占总用水量的62.9%、14.6%、18.5%、4.0%。

表2－4  2020年用水量调查统计表    单位：万立方米

| 行政分区 | 农业用水量 | 工业 用水量 | 生活用水量 | 生态环境 用水量 | 总用 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地灌溉 | 林牧渔畜 | 小计 |  | 城镇居民 | 农村居民 | 城镇公共 | 小计 |  |  |
| 梁园区 | 5836 | 27 | 5863 | 1364 | 2173 | 756 | 221 | 3150 | 917 | 11294 |
| 睢阳区 | 8221 | 44 | 8265 | 2101 | 1787 | 1278 | 203 | 3269 | 383 | 14018 |
| 民权县 | 9863 | 591 | 10454 | 2339 | 972 | 752 | 178 | 1902 | 277 | 14971 |
| 睢 县 | 6412 | 22 | 6434 | 1494 | 1072 | 1089 | 237 | 2397 | 198 | 10524 |
| 宁陵县 | 8327 | 892 | 9218 | 1120 | 715 | 803 | 286 | 1804 | 206 | 12347 |
| 柘城县 | 9727 | 20 | 9748 | 1408 | 1403 | 1325 | 142 | 2870 | 606 | 14632 |
| 虞城县 | 10649 | 1283 | 11931 | 2336 | 1141 | 944 | 304 | 2390 | 189 | 16846 |
| 夏邑县 | 14288 | 47 | 14335 | 1746 | 1779 | 1242 | 298 | 3319 | 381 | 19782 |
| 永城市 | 6480 | 1900 | 8380 | 5698 | 1801 | 1659 | 383 | 3843 | 2292 | 20213 |
| 全市合计 | 79802 | 4826 | 84628 | 19606 | 12842 | 9849 | 2252 | 24943 | 5449 | 134627 |

三、地下水开发利用分析

（一）商丘市地下水超采区划分

根据《河南省地下水超采区评价报告》（豫水政资〔2014〕76号），商丘市全域均为地下水超采区。其中：

浅层水超采区主要位于民权县北部，超采程度属一般超采区。

深层承压水超采区为商丘市全域，其中商丘市中心城区、永城市城市规划区及近郊属深层承压水严重超采区，其余均属一般超采区。

（二）地下水超采量

商丘市地下水用于农业、工业、生活和生态环境各行业，其中浅层地下水主要用于农业灌溉，深层地下水主要用于生活和工业。2011年～2020年多年平均地下水供水量为10.58亿立方米，其中浅层地下水供水量9.32亿立方米，深层地下水供水量1.26亿立方米。

浅层地下水。现状年浅层地下水整体不超采，但民权县北部属于浅层地下水超采区。

深层地下水。按照深层地下水开采即为超采的原则，现状深层地下水开采量1.26亿立方米全部为地下水超采量。

四、水资源管控指标符合性分析

（一）水资源管理三条红线控制性指标情况

2020年，商丘市用水总量、效率指标、水功能区水质达标率均符合控制指标要求。

（二）河流生态流量保障情况

2020年，商丘市对惠济河、大沙河、包河、沱河等主要河流水量进行核算分配，水量分配到县（市、区）。商丘市重点河流生态流量的确定，是建立生态流量监管体系的重要一步，为开展河流生态流量保障工作、实施生态流量保障监管提供了指导，为2025年全面落实生态流量管理措施、保障主要河流干流及主要支流生态流量打好了坚实的基础，对于维护商丘市水安全、生态安全具有重要意义。

五、用水水平评价

2020年，商丘市人均用水量为172.2立方米，万元GDP用水量（当年价）为45.9立方米，万元工业增加值用水量（当年价）20.8立方米（含火电），城镇综合生活用水量114.5升/人·天，农村居民生活64.1升/人·天，农田灌溉亩均用水量130.3立方米。

商丘市整体用水指标与河南省整体水平较为接近，但万元GDP、万元工业增加值用水量等用水指标与河南省先进水平相比仍有差距，规划水平年随着产业结构的调整，仍有一定的节水潜力。

六、水资源开发利用潜力分析

商丘市单位国土面积本地水资源量为17.7万立方米/平方公里，加上引黄水后为20.3万立方米/平方公里，可利用水资源量较为紧缺。商丘市当地地表水资源开发利用程度为20%左右，属于中开发利用区；深层地下水超采严重。根据商丘市历年不同水源供水情况，地下水供水占比较重且地下水超采问题一直存在，随着未来用水需求的激增，商丘市的供需矛盾将逐步加剧，因此必须加大非常规水利用量、增加外调水量，提高水资源承载能力，才能支撑商丘市经济社会的高质量发展。

第三节  存在问题

一、水资源严重短缺，制约经济社会发展

商丘市水资源天然禀赋不足，水资源总量19.15亿立方米，人均水资源量245立方米、亩均水资源量198立方米，分别占全省的62%、59%。水资源时空分布不均，6月～9月降水量占全年降水量的65.9%，年内各月份间降水量较大，降水最大月与最小月相差悬殊，降水量年际变化大，旱涝灾害交替发生，年际间丰枯变化频繁。水源不够、水量不足、水质不优、水工程不多是制约商丘市经济社会高质量发展的“水瓶颈”，亟需引入外调水源，来缓解当地水资源紧张的局面。

二、深层地下水超采严重，威胁区域水安全

由于地表水资源缺乏且开发利用难度大，商丘市长期以地下水供水为主，长期过量开采地下水，导致商丘市地下水水位持续下降。商丘市大部分地区浅层地下水位处于波动下降态势，民权县、宁陵县、睢县下降接近甚至超过4米；根据水利部2020年第四季度和2021年第一季度、第二季度全国地下水超采区水位变化情况的通报，商丘市深层地下水超采区水位同比分别下降2.9米、3.75米、3.57米，连续三个季度在全国37个存在深层地下水超采区的市（地）中下降幅度最大，形势十分严峻。商丘市农村饮水安全工程全部采用深层地下水，经多年观察，年平均水位下降2米左右，部分地区达到3米。根据《河南省水利厅关于河南省地下水超采区范围的通知》（豫水政资〔2014〕76号）以及《河南省人民政府关于地下水超采综合治理工作的实施意见》（豫政〔2020〕5号），商丘市全域均属于深层承压水超采区。深层地下水的过量开发利用，不仅引起地面沉降、裂缝等一系列地质问题，还对当地原有生态环境造成了破坏，地下水污染风险增大，威胁区域水安全。

三、引黄能力不足，工程效益得不到充分发挥

近年来，受黄河小浪底水库调水调沙影响，黄河兰考段主流北移，河床下切，水位不断下降，致使三义寨渠首闸在1300立方米/秒时不能自流引水。商丘市城区重要水源地任庄、林七水库蓄水量不足，对城区供水安全造成严重威胁。商丘市引黄水常年达不到水量指标，2016年～2020年商丘市年均引黄水量为1.94亿立方米，与商丘市已经批复的引黄水指标还存在一定差距。目前三义寨灌区渠道衬砌率低，工程严重老化失修，配套渠系建筑物老化严重，运行效率低，支、斗渠用水计量设备设施缺乏，导致灌溉保证率不足，难以保障用水户需求，工程效益得不到充分发挥。

四、水资源利用效率低，节水水平有待提高

商丘市三义寨灌区现状供水效率较低，部分工程老化、配套不全、功能单一、引水能力下降等问题，严重影响渠道输水安全，末端渠系不完善，导致灌溉保证率不足，难以保障用水户需求。同时现状节水灌溉工程面积覆盖率低、高效节水灌溉技术推广比例低。建设高效节水灌溉工程所需的投资相对较高，节约用水激励机制尚待完善。商丘市现状用水水平与全省平均水平有一定差距，尤其是在工业用水效率提升及城市再生水回用方面仍有较大的提升空间。商丘市城市管网漏失率偏高，造成城市供水浪费严重；部分工业、企业生产设施落后，水资源重复利用率偏低。

五、水资源管理制度和体系有待完善，水资源管理能力有待提高

目前水资源总量控制及定额管理相结合的水量管理技术体系尚不完善，不能满足现代化水资源管理的需求，部分地区水资源仍存在无序开发和过度开发，以定额管理为基础的节约用水行为规范还没有全面落实。随着经济社会的迅速发展，水法制建设有待强化；管理体制和机制有待创新；水资源管理手段和能力有待加强。人工监测站占地下水监测站的比例较大，监测计量工作的现代化、信息化、精细化程度有待提高，深层地下水监测井布设不均衡。

第三章  需水预测

第一节  经济社会发展预测

经济社会发展指标预测主要依据已批复的《商丘市城乡总体规划（2015—2035）》《商丘市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，《商丘市国土空间总体规划（2021—2035年）》尚未批复，仅作参考。

一、人口与城镇化率

2020年，商丘市常住人口782万人，其中城镇人口361万人，城镇化率46.2%。综合考虑国家区域产业转移、未来商丘交通及经济发展的趋势、外流人口返流意愿等方面，预测2025年常住人口达到815万人，城镇化率55%；2035年常住人口达到950万人，城镇化率68%。

二、国民经济发展

“十四五”时期，商丘市经济社会由高速向高质量发展转变，将紧紧围绕建设国家区域中心城市，创新发展推进区、产业转移转型示范区、枢纽经济试验区、城乡统筹发展承载区、开放前沿发展先行区、华夏历史文明殷商之源传承创新区的“六区一中心”定位，坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，以产业基础高级化和产业链现代化为重点，以产业集聚区和服务业“两区”为载体，以项目建设为抓手，推进制造业转型发展、质量提升，提高核心竞争力，着力打造产业转移转型示范区。

结合近年经济发展趋势及未来高质量发展要求，预测商丘市近期GDP年均增长率为5.0%，2025年GDP规模达到3743亿元。远期GDP年均增长率考虑商丘市远景目标及经济社会历史发展趋势取4.0%，2035年GDP规模达到5540亿元。规划期末商丘市三次产业结构调整为11:35:54。

三、农业灌溉

2020年，商丘市耕地面积1046.02万亩，灌溉面积968.70万亩，耕地灌溉面积942.96万亩。结合三义寨灌区、赵口灌区二期等工程情况及商丘市灌溉面积增加潜力，判定商丘市规划水平年以灌区续建配套与现代化改造等重点节水增效工作为主，规划年耕地灌溉面积不再增加，仍维持942.96万亩。

四、生态环境

（一）环卫和绿化

2025年人均公园绿地面积达到10.9平方米，2035年达到11.9平方米；2025年人均环卫面积达到14.1平方米，2035年达到14.4平方米。

（二）河湖生态水系

规划商丘市中心城区形成“九河、十四湖”的河湖水系结构。九河：依托包河、蔡河、忠民河、古宋河、周商永运河、万堤河、康林河、东沙河、日月河，打造中心城区主要绿化景观带。十四湖：结合河流水系与主要的商业、商务、居住功能区布局，形成包括古城城湖、日月湖等在内的湖泊水面，共计14处。

表3－1    规划水平年商丘市各县（市、区）主要经济指标预测成果表

| 分区 | 2025年 | 2035年 |
| --- | --- | --- |
|  | 常住人口 （万人） | 城镇化率 （%） | 工业 增加值 （亿元） | 建筑业 增加值 （亿元） | 第三产业 增加值 （亿元） | 耕地灌溉 面积 （万亩） | 常住人口 （万人） | 城镇化率 （%） | 工业 增加值 （亿元） | 建筑业 增加值 （亿元） | 第三产业 增加值 （亿元） | 耕地灌溉 面积 （万亩） |
| 梁园区 | 109 | 66% | 111 | 59 | 253 | 44.25 | 140 | 82% | 181 | 64 | 441 | 44.25 |
| 睢阳区 | 95 | 62% | 114 | 13 | 243 | 94.32 | 120 | 80% | 185 | 12 | 451 | 94.32 |
| 民权县 | 77 | 50% | 105 | 4 | 183 | 109.95 | 90 | 62% | 129 | 9 | 270 | 109.95 |
| 睢 县 | 74 | 50% | 69 | 26 | 122 | 86.34 | 82 | 62% | 87 | 37 | 186 | 86.33 |
| 宁陵县 | 58 | 50% | 65 | 13 | 110 | 74.97 | 65 | 62% | 80 | 19 | 166 | 74.97 |
| 柘城县 | 82 | 50% | 106 | 22 | 151 | 105.47 | 90 | 62% | 133 | 34 | 228 | 105.47 |
| 虞城县 | 98 | 50% | 148 | 25 | 181 | 141.39 | 105 | 62% | 186 | 40 | 276 | 141.39 |
| 夏邑县 | 92 | 50% | 125 | 25 | 184 | 137.04 | 108 | 62% | 157 | 39 | 278 | 137.04 |
| 永城市 | 130 | 60% | 296 | 68 | 406 | 149.25 | 150 | 70% | 438 | 127 | 686 | 149.25 |
| 商丘市 | 815 | 55% | 1139 | 254 | 1833 | 942.96 | 950 | 68% | 1575 | 381 | 2982 | 942.96 |

第二节  节约用水方案

一、节水目标和指标

全面贯彻落实《国家节水行动方案》（发改环资规〔2019〕695号）、《河南省节水行动实施方案》（豫发改环资规〔2019〕789号）、《“十四五”节水型社会建设规划》《商丘市供水节水专项规划》，在现状用水水平、广泛的工业、农业、生活节水技术调研基础上，对标节水先进地区，确定商丘市规划水平年的节水目标，以水资源作为最大的刚性约束，坚决抑制不合理用水需求，将节约用水贯穿于水资源开发利用、优化配置的全过程。

到2025年，商丘市用水总量控制在15.230亿立方米以内，农田灌溉水有效利用系数达到0.657，万元GDP用水量降低10%，万元工业增加值用水量降低9%，规模以上工业用水重复利用率不低于76%，城区公共供水管网漏损率下降至9.0%以内。

到2035年，商丘市用水总量控制在17.566亿立方米以内，农田灌溉水有效利用系数达到0.669，万元GDP用水量降低25%，万元工业增加值用水量降低20%，规模以上工业用水重复利用率在80%以上，城区公共供水管网漏损率下降至8.5%以内。

表3－2    规划节水指标情况表

| 类 型 | 指 标 | 单 位 | 2025年 | 2035年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 指标 | 用水总量 | 亿立方米 | 15.230 | 17.566 | 约束性 |
|  | 万元GDP用水量下降率 | % | 10 | 25 | 约束性 |
| 农业 | 农田灌溉水有效利用系数 | / | 0.657 | 0.669 | 预期性 |
| 工业 | 万元工业增加值用水量下降率 | % | 9 | 20 | 约束性 |
|  | 规模以上工业用水重复利用率 | % | 76 | 80 | 预期性 |
| 生活 | 城市公共供水管网漏损率 | % | 9.0 | 8.5 | 预期性 |
|  | 城镇节水器具普及率 | % | 90 | 100 | 预期性 |
| 其他 | 城市废污水处理率 | % | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 城市再生水利用率 | % | 35.0 | 40.0 | 预期性 |

二、节水潜力

2025年全市节水潜力7124万立方米，其中农业节水潜力4556万立方米、工业节水潜力1765万立方米、生活节水潜力803万立方米；2035年全市节水潜力15181万立方米，其中农业节水潜力8808万立方米、工业节水潜力5359万立方米、生活节水潜力1014万立方米。

表3－3    商丘市规划水平年节水潜力预测成果

| 水平年 | 节水潜力（万立方米） |
| --- | --- |
|  | 城镇生活 | 工 业 | 农业（多年平均） | 合 计 |
| 2025年 | 803 | 1765 | 4556 | 7124 |
| 2035年 | 1014 | 5359 | 8808 | 15181 |

第三节  需水预测

需水预测坚持节水优先、坚决抑制不合理用水需求，加强用水需求管理。2020年生活及工业用水在一定程度上受到了疫情影响，农业用水受降水、其他用户挤占及统计口径影响，均不能反映合理的基准年用水水平，因此基准年应在满足正常生活、工业及灌溉基础上，合理计算用水需求。规划水平年采取强化节水水平下的需水定额，进行综合生活、工业、农业和生态环境需水预测。

一、综合生活需水量

综合生活需水包括城镇居民生活需水、农村居民生活需水及建筑、第三产业需水四部分。基准年，商丘市综合生活需水量为2.77亿立方米。随着城镇化发展和城乡居民生活水平的提高及服务业规模的不断壮大，综合生活需水量持续增长。在人口总量达到或接近峰值以及城镇化水平达到稳定之前，生活用水将呈刚性增长态势。预测2025年、2035年商丘市综合生活需水量分别为3.19亿立方米、4.28亿立方米。

二、工业需水量

基准年，商丘市工业需水量为1.96亿立方米。产业是经济的根基，是培育现代化经济体系、实现高质量发展的基础支撑。商丘市将突出做强主导产业，形成市域千亿级产业集群竞相发展、县域百亿级特色产业集群极点爆发的发展格局。未来一段时间内商丘市工业产业结构将发生较大变化，结合产业集聚区、工业园区布局，工业用水缓慢增长。预测2025年、2035年全市工业需水量分别为2.16亿立方米、2.39亿立方米。

三、农业需水量

基准年，商丘市农业需水量为11.28亿立方米。商丘市是农业大市，粮食产量居全省前列。未来要稳固现有耕地灌溉面积，保障农业用水，保障国家粮食安全。受降水年内年际变化影响，农业需水会有一定的波动，但是随着节水灌溉不断发展及农业用水管理水平提高，农业需水总量整体下降。预测2025年、2035年商丘市农业需水量分别为10.93亿立方米、10.59亿立方米。

四、生态环境需水量

基准年，商丘市河道外生态环境需水量为1.05亿立方米。按照国家生态文明建设总部署，商丘市大力推进生态文明建设，着力打造碧水蓝天净土，全市生态环境渐趋好转。随着生态文明思想渐入人心，人们对居住环境品质期望逐渐提高，公共绿地、环境卫生及城市河湖用水逐渐得到重视，在城镇化建设完善时期内生态环境需水增加是必然趋势。预测2025年、2035年商丘市河道外生态环境需水量分别为1.23亿立方米、1.57亿立方米。

五、总需水量

经计算，基准年、2025年、2035年商丘市多年平均总需水量分别为17.06亿立方米、17.52亿立方米、18.83亿立方米。

表3－4    商丘市不同水平年需水量成果    单位：万立方米

| 行政分区 | 水平年 | 综合生活 | 工业 | 多年平均 农田灌溉 | 林牧渔畜 | 生态环境 | 总需水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城镇 | 农村 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 梁园区 | 基准年 | 2708 | 1148 | 3856 | 1367 | 6040 | 317 | 1688 | 13268 |
|  | 2025年 | 3545 | 1082 | 4627 | 1723 | 5884 | 339 | 2137 | 14710 |
|  | 2035年 | 6285 | 782 | 7067 | 2626 | 5778 | 358 | 2932 | 18761 |
| 睢阳区 | 基准年 | 2192 | 1144 | 3336 | 2102 | 10304 | 330 | 2026 | 18098 |
|  | 2025年 | 2902 | 1054 | 3956 | 2491 | 9773 | 352 | 2266 | 18838 |
|  | 2035年 | 5256 | 745 | 6001 | 3412 | 9209 | 372 | 2980 | 21974 |
| 民权县 | 基准年 | 1357 | 1154 | 2511 | 2336 | 11468 | 899 | 644 | 17858 |
|  | 2025年 | 1799 | 1068 | 2867 | 2282 | 10873 | 1000 | 911 | 17933 |
|  | 2035年 | 2851 | 999 | 3850 | 2165 | 10239 | 1061 | 1254 | 18569 |
| 睢 县 | 基准年 | 1263 | 1260 | 2523 | 1497 | 7779 | 299 | 1244 | 13342 |
|  | 2025年 | 1756 | 1067 | 2823 | 1499 | 7578 | 329 | 1344 | 13573 |
|  | 2035年 | 2598 | 910 | 3508 | 1353 | 7442 | 349 | 1586 | 14238 |
| 宁陵县 | 基准年 | 1037 | 908 | 1945 | 1117 | 9758 | 1117 | 524 | 14461 |
|  | 2025年 | 1376 | 826 | 2202 | 1161 | 9505 | 1197 | 584 | 14649 |
|  | 2035年 | 2059 | 721 | 2780 | 1076 | 9335 | 1265 | 719 | 15175 |
| 柘城县 | 基准年 | 1395 | 1318 | 2713 | 1406 | 11766 | 424 | 852 | 17161 |
|  | 2025年 | 1945 | 1182 | 3127 | 1567 | 11461 | 486 | 952 | 17593 |
|  | 2035年 | 2851 | 999 | 3850 | 1568 | 11256 | 519 | 1154 | 18347 |
| 虞城县 | 基准年 | 1809 | 1461 | 3270 | 2338 | 13361 | 1385 | 836 | 21190 |
|  | 2025年 | 2325 | 1377 | 3702 | 2506 | 12809 | 1594 | 948 | 21559 |
|  | 2035年 | 3327 | 1165 | 4492 | 2420 | 12173 | 1695 | 1137 | 21917 |
| 夏邑县 | 基准年 | 1705 | 1350 | 3055 | 1742 | 16884 | 576 | 1021 | 23278 |
|  | 2025年 | 2183 | 1259 | 3442 | 1933 | 15853 | 644 | 1106 | 22978 |
|  | 2035年 | 3422 | 1198 | 4620 | 1925 | 14790 | 687 | 1299 | 23321 |
| 永城市 | 基准年 | 2869 | 1651 | 4520 | 5709 | 19496 | 621 | 1655 | 32001 |
|  | 2025年 | 3701 | 1461 | 5162 | 6445 | 18991 | 681 | 2075 | 33354 |
|  | 2035年 | 5366 | 1314 | 6680 | 7317 | 18651 | 725 | 2660 | 36033 |
| 商丘市 | 基准年 | 16335 | 11394 | 27729 | 19614 | 106856 | 5968 | 10490 | 170657 |
|  | 2025年 | 21532 | 10376 | 31908 | 21607 | 102727 | 6622 | 12323 | 175187 |
|  | 2035年 | 34015 | 8833 | 42848 | 23862 | 98873 | 7031 | 15721 | 188335 |

第四章  水资源供需分析

把水资源作为最大的刚性约束，全面落实“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”要求，系统分析商丘市现状水利基础设施供水情况，针对经济社会发展中产业结构及发展规划与水资源条件不匹配问题，通过规划供水工程、有效增加供水，强化供需双向调控，实现以供定需、需供适配的高水平动态平衡。

第一节  供水预测

一、基准年可供水量

综合分析现状供水工程基本情况、工程与用水户的联系、用水户需求以及来水条件的变化等，分析计算基准年多年平均和不同保证率的可供水量。基准年可供水量应扣除现状供水量中不合理开发利用的水量。

地表水可供水量在分析地表水源工程现状供水能力的基础上，考虑调蓄工程作用，按照可供水量不大于地表水可利用量的原则以及满足不同行业的水质要求，多年平均可供水量为0.72亿立方米。

2016年～2020年商丘市引黄水供水量均在2亿立方米左右，主要用户为农业灌溉；2019年～2021年商丘市第四水厂年均供水量约为0.45亿立方米，主要供生活及工业用水。结合基准年的生活、工业和农业用水需求确定基准年商丘市的引黄供水量为2.09亿立方米。

现状年商丘市地下水供水量为9.28亿立方米，该水量中存在一定的深层地下水开采。基准年按照地下水管控指标控制内的深层地下水供给生活，以保障城乡生活用水。基准年商丘市地下水可供水量为8.34亿立方米。

其他水源可供水量根据现状再生水回用工程的生产规模、配套情况，基准年可供水量为0.71亿立方米。

综上，基准年全市多年平均可供水量为11.86亿立方米。

二、规划水平年可供水量

（一）地表水可供水量

根据地表水工程供水范围、供水目标、用户和用水优先次序、运行控制条件等，调算得出不同水平年、不同计算分区的可供水量。当地地表水可供水量不超过河流水系的水资源可利用量，河道内预留部分兼顾河道内生态环境用水及河道内生产用水。经测算，规划年全市多年平均地表水可供水量为0.99亿立方米。

按照优水优用的原则，近期规划区域生活用水以引黄水为主、南水北调为辅，置换超采的深层地下水；远期规划区域生活用水以南水北调水为主、引黄水为辅，全面置换深层地下水，实现饮用水源地表化。在配置黄河水源时，结合商丘市第四水厂吴屯水库取水指标的变化，对商丘市引黄生活用水指标进行了区域间的优化调配。2025年、2035年引黄水总供水量均为2.80亿立方米，其中工业供水量0.62亿立方米、农业供水量1.33亿立方米、生活供水量0.85亿立方米。

引江济淮工程向商丘市年均分配水量2030年2.95亿立方米，2040年3.64亿立方米，可供水量按规划水平年分配指标并考虑工程建成达效程度因素，2025年为1.47亿立方米，2035年为3.29亿立方米。

商丘南水北调供水工程规划供水范围为“两区四县”，即梁园区、睢阳区、民权县、睢县、宁陵县和虞城县，全部用于城乡生活，2025年配置南水北调水量0.72亿立方米，2035年配置南水北调水量1.39亿立方米。

（二）地下水可供水量

在现状地下水工程供水能力的基础上，结合近几年实际开采情况及基准年供需分析成果，以地下水可开采量和地下水用水总量指标为约束，依据地下水压采目标、措施和实施安排，分析计算地下水可供水量。近期深层地下水不能完全替换，远期深层地下水仅作为应急备用水源，浅层地下水按照不高于控制量要求开采，基本实现采补平衡。经计算，2025年地下水供水量为8.30亿立方米、2035年地下水供水量为8.04亿立方米。

（三）其他水可供水量

商丘市其他供水水源主要包括再生水回用和矿坑水。规划水平年再生水可供水量考虑污水工程布局、收集处理能力及用户需求估算。预计梁园区、睢阳区的再生水利用率2025年达到40%，2035年达到45%；民权县、睢县、宁陵县、柘城县、虞城县、夏邑县、永城市的再生水利用率2025年达到35%，2035年达到38%。商丘仅永城市有矿坑水供水，但由于不断采矿导致永城市土地有大面积沉降，随着煤矿资源的减少，矿坑水供水量也将逐年减少。经计算，2025年、2035年全市其他水供水量分别达到1.15亿立方米、1.41亿立方米。

（四）可供水总量

经过多组开发利用方案综合比较，确定全市各类水源不同规划水平年可供水总量，2025年全市多年平均可供水总量为15.43亿立方米，2035年为17.92亿立方米。

表4－1    商丘市规划水平年可供水量成果

| 行政 分区 | 2025年（万立方米） | 2035年（万立方米） |
| --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 其他水 | 合计 | 地表水 | 地下水 | 其他水 | 合计 |
| 梁园区 | 9425 | 3018 | 1450 | 13893 | 12811 | 3329 | 2425 | 18565 |
| 睢阳区 | 8282 | 7600 | 1419 | 17301 | 11232 | 7800 | 2278 | 21310 |
| 民权县 | 8079 | 6880 | 835 | 15794 | 9555 | 6500 | 1076 | 17131 |
| 睢 县 | 5908 | 5937 | 690 | 12535 | 6753 | 6304 | 932 | 13989 |
| 宁陵县 | 5288 | 7419 | 538 | 13245 | 6140 | 7400 | 673 | 14213 |
| 柘城县 | 3201 | 10300 | 748 | 14249 | 6727 | 9800 | 942 | 17469 |
| 虞城县 | 7272 | 10698 | 948 | 18918 | 9360 | 9400 | 1137 | 19897 |
| 夏邑县 | 2842 | 13900 | 869 | 17611 | 7132 | 13000 | 1138 | 21270 |
| 永城市 | 9547 | 17204 | 4022 | 30773 | 15063 | 16854 | 3497 | 35414 |
| 合 计 | 59844 | 82956 | 11519 | 154319 | 84773 | 80387 | 14098 | 179258 |

第二节  水资源供需分析

一、基准年供需分析

基准年供需分析的目的是摸清水资源开发利用在现状条件下存在的主要问题。基准年需水总量为17.06亿立方米，供水总量为11.86亿立方米，缺水量为5.20亿立方米，缺水率为30.5%。商丘市地下水超采严重，同时存在黄河水用水不合理现象，基准年供需平衡分析中扣除了此部分供水，造成生活、生产、生态等用户存在不同程度的缺水。

从基准年供需分析成果可知，商丘市现状供水格局及供水能力还不能适应需水要求，因此，亟需引入外调水源，置换地下水水源，缓解商丘市的供需矛盾。考虑随着引黄水的优化配置，南水北调水量的引入，城乡一体化供水工程的全面实施，以及其他水工程建成发挥效益，中深层地下水除应急备用外全部替换为备用水源，基本实现地下水的采补平衡。

二、规划水平年供需分析

规划期内供需两侧同时发力，优化供水水源和行业用水结构，逐步缓解水资源供需矛盾。规划水平年应进一步强化节水和调整供水水源结构，在满足河道内基本生态需求和允许开发利用的范围内，合理制定水源工程建设计划及外流域调水方案，同时加大治污力度，提高水资源利用效率和再生水回用率，逐步增加供水能力。工程措施主要有：推进节水工程建设，提高节水水平；清淤挖潜现有黄河故道调蓄水库，保障生产、生活用水需求；实施水系连通工程，提高本地水资源利用率；推进农村供水工程规模化建设和升级改造；推进引黄配套工程建设，实施大中型灌区续建配套与现代化改造，优化调配引黄水量；加快推进引江济淮配套工程建设，缓解生活、工业用水问题；积极引入南水北调水量，置换中深层地下水；实施地下水超采治理工程，减少地下水开采，保护地下水环境；建设再生水利用工程，加大再生水利用量。

（一）2025年供需分析

随着节水水平持续提高，不合理用水需求受到遏制；同时通过除险加固、清淤疏浚、完善配套工程、合理新建工程，巩固增强供水能力，水资源调控保障能力大幅提升，合理刚性用水需求得到有力保证。2025年商丘市多年平均情况下会出现一定程度的缺水，缺水量为2.09亿立方米，缺水率为11.9%。

（二）2035年供需分析

随着经济社会的不断发展和人民生活水平的不断提高，用水需求呈现较大的增长，在新增南水北调和引江济淮水量后，2035年商丘市用水需求基本能得到满足。2035年多年平均情况下缺水量为0.91亿立方米，缺水率为4.8%。

表4－2    商丘市规划水平年供需分析成果

| 行 政 分 区 | 2025年（万立方米） | 2035年（万立方米） |
| --- | --- | --- |
|  | 需水量 | 供水量 | 缺水量 | 缺水率 | 需水量 | 供水量 | 缺水量 | 缺水率 |
| 梁园区 | 14710 | 13893 | 817 | 5.6% | 18761 | 18565 | 196 | 1.0% |
| 睢阳区 | 18838 | 17301 | 1537 | 8.2% | 21974 | 21310 | 664 | 3.0% |
| 民权县 | 17933 | 15794 | 2139 | 11.9% | 18569 | 17131 | 1438 | 7.7% |
| 睢 县 | 13573 | 12535 | 1038 | 7.6% | 14238 | 13989 | 249 | 1.7% |
| 宁陵县 | 14649 | 13245 | 1404 | 9.6% | 15175 | 14213 | 962 | 6.3% |
| 柘城县 | 17593 | 14249 | 3344 | 19.0% | 18347 | 17469 | 878 | 4.8% |
| 虞城县 | 21559 | 18918 | 2641 | 12.3% | 21917 | 19897 | 2020 | 9.2% |
| 夏邑县 | 22978 | 17611 | 5367 | 23.4% | 23321 | 21270 | 2051 | 8.8% |
| 永城市 | 33354 | 30773 | 2581 | 7.7% | 36033 | 35414 | 619 | 1.7% |
| 合 计 | 175187 | 154319 | 20868 | 11.9% | 188335 | 179258 | 9077 | 4.8% |

第三节 供需缺口解决策略

经分析，目前商丘市供需水量基本达到平衡，但2025年、2035年仍存在11.9%、4.8%的缺口，缺水量为2.09亿立方米、0.91亿立方米，缺水主要为农业。规划统筹考虑了商丘市水源条件及周边工程向商丘市供水可行性，提出解决策略。

（一）强化深度节水

把节水作为解决缺水问题的根本举措，贯穿经济社会发展全过程和各领域，持续推进节水型生产和生活方式，严格指标管控、过程管控和监督管控，深入推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，强化节水科技创新引领，解决结构性、效率性缺水问题。

（二）持续优化水资源配置格局

紧密结合流域和区域功能定位、发展战略、河湖水系特点和用水需要，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，科学布局调水及连通工程，优化水资源配置格局、缓解水资源时空分布不均造成的缺水问题、提高水安全保障能力。

（三）优化全市生产布局

坚持以水定需原则，将水资源作为资源环境的底线约束，在全市国土空间布局中充分尊重水环境、水生态、水安全，以水资源承载能力合理确定城镇发展规模和布局等，引导产业布局不断优化。

（四）构建商丘市现代水网

在充分衔接河南省省级水网基础上，统筹谋划商丘水网“纲、目、结”，延网、联网、强链，构建商丘市现代水网，充分利用骨干河渠、连通工程，实现更大范围的水资源调配功能，进一步保障农业供水。

第五章  水资源优化配置

商丘市水资源优化配置是在保证社会经济和生态环境可持续发展的前提下，通过对区域之间、用水目标之间、用水部门之间进行水量和水环境容量的合理调配，以实现水资源的可持续发展，区域社会经济发展与生态环境保护的协调，促进水资源的高效利用，提高水资源的承载能力，缓解水资源供需矛盾，改善生态环境，支持经济社会的可持续发展。

第一节  配置格局

坚持节水优先，把握空间均衡，加强统筹调配，实现全域协同，推动商丘市供需两侧同时发力。深入分析水资源时空分布对经济布局和产业结构的影响，全力实施节水行动，将节水融入全过程和各环节，全面提升节水水平；着力挖潜当地供水能力，加快实施三义寨灌区的现代化改造，恢复引黄能力，全面提高再生水利用率；依托南水北调水、黄河水、引江济淮水、本地地表水、地下水，多途径有效开源，增加供水能力，为区域发展提供坚实的水资源安全保障。

商丘市市区现状以引黄水和地下水为主，规划水平年以引黄水、引江济淮水和南水北调水、浅层地下水为主，再生水作为补充，深层地下水作为备用水源。其余县（市）现状以地下水为主，规划水平年永城市、夏邑县、柘城县以引江济淮水、浅层地下水为主要水源，再生水作为补充，深层地下水作为备用水源；睢县、宁陵县、民权县、虞城县以引黄水和南水北调水、浅层地下水为主要水源，再生水作为补充，深层地下水作为备用水源。最终全市形成引黄水、引江济淮水和南水北调水“三江济商”供水格局。

表5－1    商丘市各县（市、区）配置主要水源

| 行政分区 | 现状 | 规划年 |
| --- | --- | --- |
| 梁园区 | 当地地表水、引黄水、地下水、再生水 | 当地地表水、引黄水、地下水、再生水、引江济淮水、南水北调水 |
| 睢阳区 |  |  |
| 民权县 |  | 当地地表水、引黄水、地下水、再生水、南水北调水 |
| 睢 县 |  |  |
| 宁陵县 |  |  |
| 柘城县 |  | 当地地表水、引黄水、地下水、再生水、引江济淮水 |
| 虞城县 |  | 当地地表水、引黄水、地下水、再生水、南水北调水 |
| 夏邑县 | 当地地表水、地下水、再生水 | 当地地表水、地下水、再生水、引江济淮水 |
| 永城市 | 当地地表水、地下水、再生水、矿坑水 | 当地地表水、地下水、再生水、矿坑水、引江济淮水 |

第二节  配置思路

本次商丘市水资源配置方案要综合考虑区域水资源、经济发展等各项因素、节水现状及存在的主要问题等，严格落实水资源消耗总量和强度双控要求，强化供用水各环节过程管理，坚持以水而定、量水而行，将水资源作为最大的刚性约束，以保障河湖生态水量、维护河湖生命健康为前提，以惠济河、沱河等重要河流为基础，以引黄干渠、引江济淮、南水北调、周商永运河等输排水工程为通道，以中小河流、河湖连通等为脉络，以境内调蓄湖库、大中型水闸为结点，构建引黄、引江济淮、南水北调相辅相成，多水源协同补充的水资源利用布局，形成“总量可控、高效利用、多源互补、安全可靠”的水资源配置格局，为经济社会高质量发展提供有力保障。

规划水平年，以用水总量控制指标、地下水管控指标为严格限制条件，进行供需平衡分析，确定不同区域、不同水源、不同行业间的供用水量配置方案及相应措施，实现南水北调、引江济淮、引黄水资源在区域的统一调配和动态管理、联合调度，在优先满足区域城市及县城居民生活用水的前提下，依托城乡一体化供水工程向城市建成区周边村镇供水，逐步实现全域供水，有效置换地下水源。工业用水和生态环境要充分利用再生水，有效补充新鲜水源，退还挤占的生态用水及农业用水，实现区域供水平衡。

第三节  优化配置方案

一、配置成果

（一）2025年配置成果

2025年河道外多年平均配置水量15.43亿立方米。按区域分：梁园区1.39亿立方米，睢阳区1.73亿立方米，民权县1.58亿立方米，睢县1.25亿立方米，宁陵县1.32亿立方米，柘城县1.42亿立方米，虞城县1.89亿立方米，夏邑县1.76亿立方米，永城市3.08亿方米。按水源分：当地地表水量0.99亿立方米，引黄水量2.80亿立方米，引江济淮水量1.47亿立方米，南水北调水量0.72亿立方米，浅层地下水7.83亿立方米，深层地下水0.46亿立方米，再生水0.95亿立方米，矿坑水0.20亿立方米，分别占总配置水量的6%、18%、10%、5%、51%、3%、6%和1%。按用户分：生活水量3.19亿立方米，工业水量2.16亿立方米，农业水量8.85亿立方米，生态环境水量1.23亿立方米。

（二）2035年配置成果

2035年河道外多年平均配置水量17.93亿立方米。按区域分：梁园区1.86亿立方米，睢阳区2.13亿立方米，民权县1.71亿立方米，睢县1.40亿立方米，宁陵县1.42亿立方米，柘城县1.75亿立方米，虞城县1.99亿立方米，夏邑县2.13亿立方米，永城市3.54亿立方米。按水源分：当地地表水量0.99亿立方米，引黄水量2.80亿立方米，引江济淮水量3.29亿立方米，南水北调水量1.39亿立方米，浅层地下水8.04亿立方米，再生水1.31亿立方米，矿坑水0.10亿立方米，分别占总配置水量的6%、16%、18%、8%、45%、7%和1%。按用户分：生活水量4.28亿立方米，工业水量2.39亿立方米，农业水量9.68亿立方米，生态环境水量1.57亿立方米。

表5－2    商丘市2025年水资源配置成果表    单位：万立方米

| 行政分区 | 用 户 | 地表水 | 地下水 | 其他水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当地地表水 | 引黄水 | 引江济淮水 | 南水北调水 | 小计 | 浅层水 | 深层水 | 小计 | 再生水 | 矿坑水 | 小计 |  |
| 梁园区 | 生 活 |  | 1648 | 1214 | 1765 | 4627 |  |  |  |  |  |  | 4627 |
|  | 工 业 |  | 950 | 503 |  | 1453 | 270 |  | 270 |  |  |  | 1723 |
|  | 农 业 | 588 | 2070 |  |  | 2658 | 2748 |  | 2748 |  |  |  | 5406 |
|  | 生态环境 | 558 |  | 129 |  | 687 |  |  |  | 1450 |  | 1450 | 2137 |
|  | 小 计 | 1146 | 4668 | 1846 | 1765 | 9425 | 3018 |  | 3018 | 1450 |  | 1450 | 13893 |
| 睢阳区 | 生 活 |  | 1372 | 1124 | 1460 | 3956 |  |  |  |  |  |  | 3956 |
|  | 工 业 |  | 1430 | 932 |  | 2362 | 129 |  | 129 |  |  |  | 2491 |
|  | 农 业 | 245 | 872 |  |  | 1117 | 7471 |  | 7471 |  |  |  | 8588 |
|  | 生态环境 | 739 |  | 108 |  | 847 |  |  |  | 1419 |  | 1419 | 2266 |
|  | 小 计 | 984 | 3674 | 2164 | 1460 | 8282 | 7600 |  | 7600 | 1419 |  | 1419 | 17301 |
| 民权县 | 生 活 |  | 1418 |  | 1056 | 2474 | 113 | 280 | 393 |  |  |  | 2867 |
|  | 工 业 |  | 1808 |  |  | 1808 | 131 |  | 131 | 343 |  | 343 | 2282 |
|  | 农 业 | 442 | 2936 |  |  | 3378 | 6356 |  | 6356 |  |  |  | 9734 |
|  | 生态环境 | 419 |  |  |  | 419 |  |  |  | 492 |  | 492 | 911 |
|  | 小 计 | 861 | 6162 |  | 1056 | 8079 | 6600 | 280 | 6880 | 835 |  | 835 | 15794 |
| 睢 县 | 生 活 |  | 1600 |  | 1063 | 2663 |  | 160 | 160 |  |  |  | 2823 |
|  | 工 业 |  | 403 |  |  | 403 | 1096 |  | 1096 |  |  |  | 1499 |
|  | 农 业 | 617 | 1571 |  |  | 2188 | 4681 |  | 4681 |  |  |  | 6869 |
|  | 生态环境 | 654 |  |  |  | 654 |  |  |  | 690 |  | 690 | 1344 |
|  | 小 计 | 1271 | 3574 |  | 1063 | 5908 | 5777 | 160 | 5937 | 690 |  | 690 | 12535 |
| 宁陵县 | 生 活 |  | 1100 |  | 828 | 1928 |  | 274 | 274 |  |  |  | 2202 |
|  | 工 业 |  | 312 |  |  | 312 | 849 |  | 849 |  |  |  | 1161 |
|  | 农 业 | 520 | 2482 |  |  | 3002 | 6296 |  | 6296 |  |  |  | 9298 |
|  | 生态环境 | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  | 538 |  | 538 | 584 |
|  | 小 计 | 566 | 3894 |  | 828 | 5288 | 7145 | 274 | 7419 | 538 |  | 538 | 13245 |

续表5－2    商丘市2025年水资源配置成果表    单位：万立方米

| 行政分区 | 用户 | 地表水 | 地下水 | 其他水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当地地表水 | 引黄水 | 引江济淮水 | 南水北调水 | 小计 | 浅层水 | 深层水 | 小计 | 再生水 | 矿坑水 | 小计 |  |
| 柘城县 | 生 活 |  |  | 938 |  | 938 | 1689 | 500 | 2189 |  |  |  | 3127 |
|  | 工 业 |  |  | 405 |  | 405 | 1162 |  | 1162 |  |  |  | 1567 |
|  | 农 业 | 800 | 854 |  |  | 1654 | 6949 |  | 6949 |  |  |  | 8603 |
|  | 生态环境 | 111 |  | 93 |  | 204 |  |  |  | 748 |  | 748 | 952 |
|  | 小 计 | 911 | 854 | 1436 |  | 3201 | 9800 | 500 | 10300 | 748 |  | 748 | 14249 |
| 虞城县 | 生 活 |  | 1385 |  | 1019 | 2404 |  | 1298 | 1298 |  |  |  | 3702 |
|  | 工 业 |  | 1246 |  |  | 1246 | 1260 |  | 1260 |  |  |  | 2506 |
|  | 农 业 | 1079 | 2543 |  |  | 3622 | 8140 |  | 8140 |  |  |  | 11762 |
|  | 生态 环境 |  |  |  |  |  |  |  |  | 948 |  | 948 | 948 |
|  | 小 计 | 1079 | 5174 |  | 1019 | 7272 | 9400 | 1298 | 10698 | 948 |  | 948 | 18918 |
| 夏邑县 | 生 活 |  |  | 1037 |  | 1037 | 1505 | 900 | 2405 |  |  |  | 3442 |
|  | 工 业 |  |  | 565 |  | 565 | 1368 |  | 1368 |  |  |  | 1933 |
|  | 农 业 | 1003 |  |  |  | 1003 | 10127 |  | 10127 |  |  |  | 11130 |
|  | 生态环境 | 198 |  | 39 |  | 237 |  |  |  | 869 |  | 869 | 1106 |
|  | 小 计 | 1201 |  | 1641 |  | 2842 | 13000 | 900 | 13900 | 869 |  | 869 | 17611 |
| 永城市 | 生 活 |  |  | 3851 |  | 3851 | 108 | 1203 | 1311 |  |  |  | 5162 |
|  | 工 业 |  |  | 3740 |  | 3740 | 705 |  | 705 |  | 2000 | 2000 | 6445 |
|  | 农 业 | 1903 |  |  |  | 1903 | 15188 |  | 15188 |  |  |  | 17091 |
|  | 生态 环境 |  |  | 53 |  | 53 |  |  |  | 2022 |  | 2022 | 2075 |
|  | 小 计 | 1903 |  | 7644 |  | 9547 | 16001 | 1203 | 17204 | 2022 | 2000 | 4022 | 30773 |
| 商丘市 | 生 活 |  | 8523 | 8164 | 7191 | 23878 | 3415 | 4615 | 8030 |  |  |  | 31908 |
|  | 工 业 |  | 6149 | 6145 |  | 12294 | 6970 |  | 6970 | 343 | 2000 | 2343 | 21607 |
|  | 农 业 | 7197 | 13328 |  |  | 20525 | 67956 |  | 67956 |  |  |  | 88481 |
|  | 生态环境 | 2725 |  | 422 |  | 3147 |  |  |  | 9176 |  | 9176 | 12323 |
|  | 合 计 | 9922 | 28000 | 14731 | 7191 | 59844 | 78341 | 4615 | 82956 | 9519 | 2000 | 11519 | 154319 |

表5－3    商丘市2035年水资源配置成果表    单位：万立方米

| 行政分区 | 用 户 | 地表水 | 浅层地下水 | 其他水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当地地表水 | 引黄水 | 引江济淮水 | 南水北调水 | 小计 |  | 再生水 | 矿坑水 | 小计 |  |
| 梁园区 | 生 活 |  | 871 | 2711 | 3485 | 7067 |  |  |  |  | 7067 |
|  | 工 业 |  | 950 | 1049 |  | 1999 | 47 | 580 |  | 580 | 2626 |
|  | 农 业 | 588 | 2070 |  |  | 2658 | 3282 |  |  |  | 5940 |
|  | 生态环境 | 772 |  | 315 |  | 1087 |  | 1845 |  | 1845 | 2932 |
|  | 小 计 | 1360 | 3891 | 4075 | 3485 | 12811 | 3329 | 2425 |  | 2425 | 18565 |
| 睢阳区 | 生 活 |  | 695 | 2528 | 2778 | 6001 |  |  |  |  | 6001 |
|  | 工 业 |  | 1430 | 1982 |  | 3412 |  |  |  |  | 3412 |
|  | 农 业 | 245 | 872 |  |  | 1117 | 7800 |  |  |  | 8917 |
|  | 生态环境 | 425 |  | 277 |  | 702 |  | 2278 |  | 2278 | 2980 |
|  | 小 计 | 670 | 2997 | 4787 | 2778 | 11232 | 7800 | 2278 |  | 2278 | 21310 |
| 民权县 | 生 活 |  | 1848 |  | 2002 | 3850 |  |  |  |  | 3850 |
|  | 工 业 |  | 1808 |  |  | 1808 | 16 | 341 |  | 341 | 2165 |
|  | 农 业 | 442 | 2936 |  |  | 3378 | 6484 |  |  |  | 9862 |
|  | 生态环境 | 519 |  |  |  | 519 |  | 735 |  | 735 | 1254 |
|  | 小 计 | 961 | 6592 |  | 2002 | 9555 | 6500 | 1076 |  | 1076 | 17131 |
| 睢 县 | 生 活 |  | 1684 |  | 1824 | 3508 |  |  |  |  | 3508 |
|  | 工 业 |  | 403 |  |  | 403 | 950 |  |  |  | 1353 |
|  | 农 业 | 617 | 1571 |  |  | 2188 | 5354 |  |  |  | 7542 |
|  | 生态环境 | 654 |  |  |  | 654 |  | 932 |  | 932 | 1586 |
|  | 小 计 | 1271 | 3658 |  | 1824 | 6753 | 6304 | 932 |  | 932 | 13989 |
| 宁陵县 | 生 活 |  | 1178 |  | 1602 | 2780 |  |  |  |  | 2780 |
|  | 工 业 |  | 312 |  |  | 312 | 764 |  |  |  | 1076 |
|  | 农 业 | 520 | 2482 |  |  | 3002 | 6636 |  |  |  | 9638 |
|  | 生态环境 | 46 |  |  |  | 46 |  | 673 |  | 673 | 719 |
|  | 小 计 | 566 | 3972 |  | 1602 | 6140 | 7400 | 673 |  | 673 | 14213 |

续表5－3    商丘市2035年水资源配置成果表    单位：万立方米

| 行政分区 | 用 户 | 地表水 | 浅层地下水 | 其他水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当地地表水 | 引黄水 | 引江济淮水 | 南水北调水 | 小计 |  | 再生水 | 矿坑水 | 小计 |  |
| 柘城县 | 生 活 |  |  | 3850 |  | 3850 |  |  |  |  | 3850 |
|  | 工 业 |  |  | 851 |  | 851 | 557 | 160 |  | 160 | 1568 |
|  | 农 业 | 800 | 854 |  |  | 1654 | 9243 |  |  |  | 10897 |
|  | 生态环境 | 111 |  | 261 |  | 372 |  | 782 |  | 782 | 1154 |
|  | 小 计 | 911 | 854 | 4962 |  | 6727 | 9800 | 942 |  | 942 | 17469 |
| 虞城县 | 生 活 |  | 2247 |  | 2245 | 4492 |  |  |  |  | 4492 |
|  | 工 业 |  | 1246 |  |  | 1246 | 1174 |  |  |  | 2420 |
|  | 农 业 | 1079 | 2543 |  |  | 3622 | 8226 |  |  |  | 11848 |
|  | 生态环境 |  |  |  |  |  |  | 1137 |  | 1137 | 1137 |
|  | 小 计 | 1079 | 6036 |  | 2245 | 9360 | 9400 | 1137 |  | 1137 | 19897 |
| 夏邑县 | 生 活 |  |  | 4620 |  | 4620 |  |  |  |  | 4620 |
|  | 工 业 |  |  | 1191 |  | 1191 | 577 | 157 |  | 157 | 1925 |
|  | 农 业 | 1003 |  |  |  | 1003 | 12423 |  |  |  | 13426 |
|  | 生态环境 | 198 |  | 120 |  | 318 |  | 981 |  | 981 | 1299 |
|  | 小 计 | 1201 |  | 5931 |  | 7132 | 13000 | 1138 |  | 1138 | 21270 |
| 永城市 | 生 活 |  |  | 6680 |  | 6680 |  |  |  |  | 6680 |
|  | 工 业 |  |  | 6317 |  | 6317 |  |  | 1000 | 1000 | 7317 |
|  | 农 业 | 1903 |  |  |  | 1903 | 16854 |  |  |  | 18757 |
|  | 生态环境 |  |  | 163 |  | 163 |  | 2497 |  | 2497 | 2660 |
|  | 小 计 | 1903 |  | 13160 |  | 15063 | 16854 | 2497 | 1000 | 3497 | 35414 |
| 商丘市 | 生 活 |  | 8523 | 20389 | 13936 | 42848 |  |  |  |  | 42848 |
|  | 工 业 |  | 6149 | 11390 |  | 17539 | 4085 | 1238 | 1000 | 2238 | 23862 |
|  | 农 业 | 7197 | 13328 |  |  | 20525 | 76302 |  |  |  | 96827 |
|  | 生态环境 | 2725 |  | 1136 |  | 3861 |  | 11860 |  | 11860 | 15721 |
|  | 合 计 | 9922 | 28000 | 32915 | 13936 | 84773 | 80387 | 13098 | 1000 | 14098 | 179258 |

二、配置效果

（一）满足用水总量控制要求

根据《商丘市水利局 商丘市发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（商水政资〔2022〕11号），商丘市2025年用水总量控制目标为15.230亿立方米（其中非常规水0.950亿立方米）；根据商丘市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知，2030年商丘市用水总量控制指标为17.566亿立方米，2035年用水总量按照2030年指标控制。

本次2025年配置水量15.432亿立方米，其中非常规水1.152亿立方米，考虑国家鼓励利用非常规水源以及超采地区再生水使用政策，扣除非常规水配置量后，新鲜水可供水量为14.28亿立方米，不超过用水总量红线；2035年配置水量17.926亿立方米，其中非常规水1.410亿立方米，扣除非常规水配置量后，新鲜水可供水量为16.516亿立方米，不超过用水总量红线。

（二）优化用水结构，实现优水优用

配置方案按照“保生活用水、稳工业用水、增环境用水、降农业用水”的思路，进一步优化用水结构，使南水北调水、引江济淮水的社会效益、经济效益最大化。2025年梁园区和睢阳区的生活用水中引江济淮水、引黄水、南水北调水的供水比例各占1/3，且完全置换深层地下水，饮用水实现地表化；民权县、睢县、宁陵县和虞城县的城镇生活用水中引黄水、南水北调水的供水比例大致为7:3，柘城县、夏邑县和永城市的城镇生活用水完全由引江济淮水供给，城镇生活饮水实现地表化，仅有部分农村生活饮水开采深层地下水。2035年梁园区和睢阳区的生活用水中引江济淮水、引黄水、南水北调水的供水比例大致为4:1:5，民权县、睢县、宁陵县和虞城县的生活用水中引黄水、南水北调水的供水比例大致为5:5，黄河水源进一步得到优化配置；柘城县、夏邑县和永城市的生活用水则完全由引江济淮水供给。南水北调和引江济淮工程向商丘市供水后，将大幅提高商丘市生活饮用水的标准、品质和供水保证率。

（三）实现多源供水，提高供水保障

从国家“八七”分水方案调整的大趋势来看，河南省55.4亿立方米引黄水量指标有减少趋势，随着“八七”分水方案的调整，我省引黄供水区黄河水量的分配可能发生变化，商丘市的引黄指标未来也存在不确定性，且商丘市全域均为深层地下水一般超采区，为严格落实双控要求，深层地下水必将逐步压采，为保障区域生活用水安全，引入南水北调水和引江济淮水尤为重要。规划水平年，商丘市各县（市、区）均实现了双水源供水保障，其中南水北调水、黄河水、引江济淮水主要保障生活用水，黄河水、引江济淮水和本地水主要保障生产用水、生态用水，再生水主要保障生态和工业用水的分质供水目标。

（四）压采地下水，改善地下水环境

规划水平年，有效控制地下水开采和保护涵养地下水资源，通过增加地表水厂供水能力、供水管网改造、延伸现有供水管网、新建供水设施及配套管网等措施实现水源转换，推动替代水源及机井封填工程建设等措施严格限制当地地下水资源的开发利用，改善地下水超采局面。

（五）增加污水回用，保护生态环境

规划水平年商丘市扩大污水处理厂规模，增加再生水回用量，2025年再生水回用量达到9519万立方米，2035年达到13098万立方米，解决了生态环境用水及部分工业用水需求，减少了污水排放量，可使全市生态环境得到一定程度的改善。

综上所述，规划水平年，随着商丘南水北调工程、引江济淮工程的逐步建成供水，商丘市供水水源结构发生变化，城市水源的多元化更加深入，供水保障程度进一步提高，地下水资源作为应急备用战略资源得以保证，外调水及非常规水源利用量的增加将有效减小城市供水系统的供水压力，从而有利于区域水环境及水生态的恢复，为商丘市经济社会发展提供强有力的支撑。

第四节  特殊干旱期应急对策

一、应急供水保障能力建设方案

（一）应急备用水源地建设

从商丘市水资源条件和规划供水格局看，应急备用水源地建设方案应考虑以下4个方面：一是考虑区域地下水富水程度，特殊干旱年可在地下水动态基本平衡的前提下，在浅层富水水文地质区适当超采部分地下水，做到丰蓄枯用；二是考虑到黄河水、南水北调水和引江济淮水丰枯同步频遇概率不大，因此三种外调水可以互做应急备用水源；三是实施引黄调蓄工程的清淤挖潜，并做好应急备用相关配套设施建设，实现年际间的应急调蓄供水，优先保障生活、重要工业等用水户的基本供水；四是在有条件地区增加引黄调蓄库、南水北调调蓄库、引江济淮调蓄库等外调水的调蓄工程，在增加水面的同时还可以丰蓄枯用；五是调整一些位置优势大，但建成后蓄水不理想，供水效益不良的水库作为商丘市的备用水源地，或在合适位置新建水库，替代距离城市近，易污染的现状备用水源地水库，作为备用水源地；六是加快实施非常规水源工程建设，在需要应急备用供水时，用较为稳定的非常规水置换出部分引黄灌溉水用于生活、重要工业等用水户的应急供水。

（二）加强水源地的水质监测

在水源保护区内治理整顿污染水质的行为，杜绝剧毒农药、限制化肥用量、禁止建设高污染企业，保护好供水水质。

（三）预警状态加强监管

当出现预警状态时，加强对高污染行业的监管，确保所有企业排污稳定达标，必要时采取截流导污等应急措施；当出现应急状态时，部分高污染行业应采取限制生产、限制排水，直至停产停排。同时，确保城市污水处理厂按照设计能力满负荷运行，稳定达标排放。

（四）应急状态限量、定时供水

当出现应急状态时，而在短期又未能解除应急状态，可根据现状实行限量、定时的供水办法，将人均生活用水量降低为80～100升/人•天。同时，按不同阶段分别削减20%、40%的工业用水量，确保重点单位、重点企业及生活必需品生产企业用水。

二、特殊干旱期应急供水对策

（一）预防性措施

干旱监测和预报。建立和完善干旱监测和预报系统，及时掌握水资源供需状况，提高预测干旱灾害的能力。具体内容包括：干旱气象监测、土壤水分监测和干旱评估预警。

建立抗旱指挥系统，加强对防旱、抗旱指挥的组织和应变能力。加大抗旱服务队管理、运行、投入机制，制定完善各项抗旱应急预案，加大抗旱应急演练和培训力度，实现抗旱应急管理的良性发展、良性循环。

战略性资源储备。通过分析特殊干旱期的灾害情况及当地水资源特点，研究确定设置战略性水资源储备的可能性及数量。在一般年份对地下水的开采要严格限制，到特殊干旱年可以适当启用自备井作为应急备用水源。

（二）应急对策预案

工程措施。根据商丘市水资源条件、规划供水结构和周边水源工程情况，应急供水条件最好的水源为外调水、自备井，特殊干旱年加强应急供水管网、应急加压站等配套设施建设，并与常用供水管网形成有效连接，保证在特殊干旱年实现应急供水。

非工程措施。调整用水优先次序，优先保障生活用水及重点企业的基本用水，可以适当压缩农业用水。调整供水方式，在连续枯水期要调整供水方式，必要时采取定时定量供水，以集中供水替代分散供水；集中连片受灾地区居民生活用水采用水车送水等紧急援助措施。调整配水方式，适当调整农业作物布局与结构，降低农业用水标准。

第六章  地下水治理与保护措施

第一节  地下水治理措施

一、工程措施

（一）地下水置换

规划水平年，在引江济淮（河南段）工程、豫东水资源配置工程—商丘南水北调供水工程建成达效后，可充分利用南水北调水、引黄水、引江济淮水，建设供水配套工程同时铺设供水管网，对城乡集中式及农村地下水水源进行置换。南水北调、引黄水及引江济淮等外调水供水目标主要为生活及工业用水，随着商丘市城乡一体化供水工程的实施，供水范围进一步扩大至全域。2025年，向生活和工业供水的地表水源供水量可达3.62亿立方米，2035年可达6.04亿立方米，供水能力可以满足地下水压采的目的。

（二）地下水回补

在保障正常供水目标的前提下，实施河流、渠系、坑塘等水体生态治理，充分提升黄河水、南水北调水供水能力，相机为主要河湖生态补水，同时拦蓄雨洪水，加大雨洪资源利用，利用水体自然下渗，补充地下水水量，提升地下水水位。结合已有的河流生态修复治理措施，通过引沙济商工程，为涡河、惠济河、废黄河、大沙河、古宋河、包河、沱河、王引河等补充生态水量，同时增加地下水回补。积极实施水系连通工程，增加区域间水资源调配灵活性；新建河道闸坝拦蓄和河道坑塘整治等工程，加大雨洪水利用；科学规划再生水利用厂网布局，以城镇生活污水及工业污水资源化利用为突破口，加大再生水开发利用力度，对市域内现有及规划污水处理厂出水水质进行提标，拓展再生水利用行业。

（三）开采井封填

按照“应关尽关、关管并重、能管控可应急”的原则，着力推进商丘市机井封填工作，对城镇公共供水管网已覆盖范围内的自备井，能够利用公共供水管网的应尽快完成水源替换工作，取缔自备井开采，有特殊需要的要对其取水量进行核定并加强监督和管理，限期完成城镇公共供水管网覆盖范围内自备井的封井任务。对年久失修、水源条件差、出水量不大或由于混合开采导致越流污染的水井采取永久封填或改建作为地下水监测井、地下水回灌井；对成井条件好、出水稳定、水质达标的予以封存，作为应急备用水源，并定期进行维护和检修。关停的自备井，依法注销取水许可证，有备用功能的自备井，要完善登记、建档、维护、监督制度，制定应急启用预案，明确启用条件和程序。

二、管理措施

（一）加强全行业节水，提高用水效率

规划年商丘市应以生态文明建设为引领，深入贯彻党中央新时期治水思路，围绕水资源开源保护与减排增效相结合，强化水资源承载能力刚性约束，严控水资源消耗总量和强度，推进工业、生活、农业、生态全行业并行实施深度节水，将节水融入到取、供、用、耗、排，乃至消费的全过程和各环节，引导全民参与节水，共同构建水资源、水环境与经济社会共赢、共生的节水格局。

（二）建立健全地下水管理制度

贯彻落实《地下水管理条例》《河南省节约用水条例》《河南省取水许可管理办法》，依据商丘市实际情况细化地下水管理制度和措施，增强地下水治理制度政策的可操作性和执行力。对地下水管理实行目标责任制和考核评价制度，夯实管理责任，强化法律责任，将地下水管理纳入市、县国民经济和社会发展规划及最严格水资源管理制度考核，加大对破坏地下水资源违法行为的处罚力度。进一步完善水政监察和公安联合执法体系，组织开展地下水整治执法行动，严厉打击违法违规取水行为，将违法违规取用地下水问题纳入各级河湖长制投诉平台。开采矿泉水、地热水的单位和个人，应当按照法律法规和有关规定办理取水许可证和采矿许可证，并缴纳资源税。

（三）健全地下水监测计量体系

合理布设地下水监测站点，优化地下水自动监测站网布局，建立布局合理、覆盖全面、技术先进、集地下水信息采集、存储、传输、处理、分析及决策服务为一体的自动化地下水监测站网，实现地下水资源水位、水质的实时监控和动态管理，提高地下水取用水总量控制和水位控制的决策支持能力和信息化水平，为合理布局开采、防治地下水污染等提供科学依据。

（四）强化地下水禁采限采管理

建立健全地下水管理台账，推动地下水开采日常管理。在地下水禁采区内，除应急供水和无替代水源的农村地区少量分散生活用水外，严禁取水地下水，停止新增地下水取水许可；对禁采区内已有地下水用户加强取水许可管理，对取水许可证到期的，无特殊情况不再核发取水许可证，促进地下水用户转换水源。在地下水限采区内，城市供水管网覆盖范围内除应急供水外，严禁新增取水井；对城市供水管网覆盖范围外的取水应根据超采程度，选用非常规水源、地表水（含外调水）进行替代，逐步核减地下水开采总量和取水单位年度取水指标；对城市供水管网覆盖范围外，无其他替代水源、确需取用地下水的，要严格论证审批，严控新增取用地下水。加强取用水的监督管理和行政执法，依法查处无证取水等违法行为。对于长期闲置的地下水取用水指标，在进行评估的基础上，进行核减，优化存量用水指标，优先用于保障生活、生态用水以及重大战略用水。

（五）强化水资源刚性约束

地下水取水总量和水位“双控”制度是水资源刚性约束制度的重要内容，是地下水管理和保护的有力抓手。健全商丘市地下水“双控”指标体系，严格实施区域地下水用水总量和地下水位控制，在地下水“双控”的基础上合理布局地下水取水工程，制定地下水年度取水计划。加快落实主要领域用水指标，防止不合理取用水挤占生活、基本生态和农业合理用水。完善规划和建设项目水资源论证制度，涉及水资源开发利用的规划要进行水资源论证，加强取水许可和计划用水管理，严格实行产业准入制度，严格控制新建、扩建、改建高耗水项目。根据水资源布局和承载能力合理规划人口、城市和产业发展，坚决抑制不合理用水需求。

（六）推进水价水权水资源税改革

完善水价形成机制，建立完善分类定价、差别水价、阶梯水价等水价机制，促进和引导全社会节约用水。推进水资源使用权确权，明确行政区域取用水权益，科学核定取用水户许可水量。发挥促进水资源节约的调节作用，从严核定农业用水限额。

第二节  地下水压采总量

通过加大节水力度、地下水置换等多种措施，规划2025年商丘市压采地下水7948万立方米，全部为地下水置换压采，其中南水北调水压采地下水量为1261万立方米、引黄水压采地下水量为2611万立方米、引江济淮水压采地下水量为4076万立方米；2035年压采地下水12563万立方米，全部为地下水置换压采，其中南水北调水压采地下水量为2536万立方米、引黄水压采地下水量为3127万立方米、引江济淮水压采地下水量为6900万立方米。

第三节  地下水保护措施

一、加强地下水监测设施保护

加大对地下水监测站网设施的保护力度，地下水监测设施周围禁止种植妨碍监测及运维工作的作物、堆放物料等行为；未经批准，不得迁移地下水自动监测设施。水行政主管部门应高度重视地下水监测设施保护工作，依法打击和及时查处侵占、毁坏、擅自移动或者擅自使用地下水监测设施的违法行为。

二、加强地下水饮用水源地保护

（一）城市地下水饮用水源地

依据《商丘市市区饮用水水源保护条例》加强城市地下水饮用水源地保护，实行政府统一领导、部门依法履职、群众参与监督、社会广泛支持的保护机制，建立目标责任、考核评价等制度，监测、评估市区饮用水水源水量安全状况；对市区饮用水水源保护区、地下水饮用水源的补给区的环境状况和污染风险进行调查评估，做好突发水污染事故的应急处置工作，依法查处影响市区饮用水水源水质的违法行为。

（二）农村饮用水水源地

梯级推进农村集中式饮用水水源地保护区划定，探索开展水源地污染物监测和防控研究。对所有的集中式供水水源地进行全面核查，划设地下水水源地保护区，排查并清理保护区内存在的污染源，禁止任何单位和个人建设与取水设施无关的建筑物，禁止从事饲养、放养畜禽，建立墓地，倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其他有害废弃物，禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区，禁止建设油库及加油站。

对于分散式的农村供水水源地，污染源主要为农村面源污染，要加大面源污染源的治理和控制力度，对农村生活垃圾和污水采取集中堆放、收集和处理，结合和美乡村建设，建设小型污水净化处理设施和农村生活垃圾集中处理场。科学施用化肥农药，减少由于粗放型的农业耕作模式造成农灌退水中化肥农药残留量对地下水的污染。

（三）实施地下水水源井改造提质

对规划区内的地下水水源井进行全面排查，对浅层、中深层混合开采的水源井进行单层取水改造提质；对取水过程中存在水质污染隐患的水源井进行改造提质，改造后，仍未达到质量要求的，进行封填处理。

三、加强地下水污染防控

（一）大力推动地下水污染分区管理

分析地下水环境质量状况，排查污染成因，强化地下水环境质量目标管理。加快推进地下水脆弱性分析和污染风险评估，完善地下水污染防治分区划分技术体系，科学划定地下水污染防治重点区域。针对保护区、防控区及治理区，制定分级、分类的地下水管理措施。

（二）持续推进地下水污染分类防控

加强地下水超采区回补地下水污染风险防控，针对性地制定重点污染源地下水污染风险管控方案，并对存在风险隐患的企业采取必要的风险管控措施。补充完善商丘市废弃井名录库，持续开展封井回填等地下水污染修复工作。健全各部门联动监管机制，推进落实联合执法、应急联动、信息共享，构建多目标、多部门综合地下水污染防治体系，有效防范地下水污染，保障地下水环境安全。

第七章  重大工程

第一节  节水工程

坚持节水优先，把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，推动用水方式由粗放向节约集约转变，用工程措施和非工程措施相结合的方式，全力打造全域、全业、全程、全面、全民协同节水的新局面。

一、农业节水工程

农业作为商丘市第一用水大户，年用水量可达到当地总用水量的60%以上。目前商丘市农业仍存在现状节水灌溉工程面积覆盖率低、高效节水灌溉技术推广比例低等问题，未来要大力发展管灌、喷灌、微灌等先进的高效节水灌溉技术，改造农用机井，推进农田水利工程建设，提高农业节水水平。工程估算总投资3.99亿元。

二、工业节水工程

商丘市现状万元工业增加值用水量仍然偏高，部分工业企业用水重复利用率低，节水工艺、设备相对落后。本次工业节水规划工程主要包括企业节水技术改造，推行国家鼓励的工业节水工艺、技术和设备、推广工业循环用水，提高用水重复率，减少污废水排放。工程估算总投资8.68亿元。

三、生活节水工程

本次商丘市生活节水工程以城市、乡镇及农村供水管网改造、节水器具普及、计量设备安装为主要内容，减少管网漏损率，提高用水效率。工程估算总投资22.27亿元。

城镇老旧供水管网改造。主要工作内容为对城镇老旧供水管网进行改造，降低管网漏损率，提高水资源利用效率。

商丘市农村供水保障工程。主要工作包括老旧管网改造、安装进出水厂计量装置及入户水表等内容。

四、能力建设工程

为增强全社会节水意识，增强群众节水主动性，推动节水规模化、精细化管理，本次能力建设工程规划主要内容包括节水型载体建设、节水信息化建设及节水技术推广等。工程估算总投资2.86亿元。

第二节　重点水源工程

（一）黄河故道水库清淤扩容工程

黄河故道水库清淤扩容工程包括任庄、林七、吴屯、郑阁、刘口、马楼、石庄、王安庄等水库清淤扩容工程。工程实施后，黄河故道水库7座中型水库和1座小型水库总库容增至3.56亿立方米，调蓄量进一步提高。工程估算总投资50.60亿元。

（二）民权李庄、断堤头引黄调蓄工程

民权李庄、断堤头引黄调蓄工程，工程建设内容主要为开挖调蓄池、修建配套建筑物，工程建成后，总库容765万立方米，总调蓄量690万立方米。工程估算总投资2.85亿元。

（三）永城日月湖水库

永城市日月湖水库，工程建设内容主要包括湖区土方开挖，边坡护砌，湖底防渗，新建进水闸、泄洪闸，湖区道路及绿化等。工程建成后调蓄水资源，以城市、工业、生态供水为主，兼顾防洪，总库容0.3亿立方米。工程估算总投资5.29亿元。

（四）潘口水库恢复工程

恢复建设商丘市梁园区潘口引黄调蓄水库，设计总库容0.95亿立方米，兴利库容0.79亿立方米。工程建成后可有效调节上游引黄来水，为商丘市城镇工业和生活以及农村人畜饮水提供水源保障。工程估算总投资73.50亿元。

（五）大中型水闸除险加固工程

规划实施柘城县惠济河李滩店闸、睢阳区大沙河包公庙闸等28座水闸除险加固工程。建设内容为水闸拆除重建、管理设施重建、设置安全监测和观测设施等。工程建成后，水闸引水能力得到恢复，灌溉条件得到改善，防洪工程体系进一步完善。

第三节  重大供水工程

一、豫东水资源配置工程—商丘南水北调供水工程

豫东水资源配置工程—商丘南水北调供水工程通过17号口门+十八里河退水闸郑开同城供水工程联合取水的方式向商丘供水，铺设干管、支管总长约295千米。全线采用重力自流输水，年供水量1.39亿立方米。工程建设内容主要包括：新建分水口门、管道敷设工程、穿越工程、附属工程及设备安装等。工程包括输水干支线和新城调蓄水库支线工程，估算总投资58亿元。

规划在民权县、睢县、宁陵县和虞城县建设配套南水北调水厂，估算总投资5.10亿元。

二、引江济淮供水配套工程

商丘市睢阳区路河水厂及配套管网工程主要建设内容为：净水厂工程、配水管网工程。净水厂总供水规模30万立方米/天，一期工程20万立方米/天，二期工程10万立方米/天。工程总投资9.60亿元。

永城市引江济淮供水配套工程，主要建设内容为：新建泵站1座、调蓄水库1座、建设配套输水管线。工程总投资13.97亿元。

夏邑县引江济淮供水配套工程，主要建设内容为：新建水厂1座、泵站1座、调蓄水库1座、建设配套输水管线。工程总投资10.67亿元。

柘城县引江济淮供水配套工程，主要建设内容为：新建水厂2座、泵站3座、调蓄池1座、建设配套输水管线。工程总投资12.37亿元。

三、引黄水供水配套工程

实施商丘市第四水厂扩建工程，第四水厂现状建成规模为30万立方米/天，远期扩建到40万立方米/天，以吴屯水库为调蓄水库，以郑阁水库为备用，引黄河水供给生活和工业。工程估算总投资2.05亿元。

民权县引黄水供水配套工程，主要以林七水库、任庄水库为调蓄水库，规划近期新建民权县农村引水第一、第二水厂，引入黄河水供给生活和工业，供水规模为5.3万立方米/天。远期新建引黄水厂，设计规模8万立方米/天。工程估算总投资1.70亿元。

宁陵县引黄水供水配套工程，规划利用林七水库，新建管网将黄河水引入新建的县北、县南水厂，供给生活和工业，供水规模为10万立方米/天。工程估算总投资3.25亿元。

睢县引黄水供水配套工程，以林七水库为调蓄水库，新建睢县地表水厂，引入黄河水供给生活和工业，供水规模达到20.0万立方米/天。工程估算总投资3.15亿元。

虞城县引黄水供水配套工程，以马楼水库为调蓄水库，新建城郊乡水厂供水工程、杜集镇水厂供水工程、刘集乡水厂供水工程，引入黄河水供给生活和工业，供水规模达到6.8万立方米/天。工程估算总投资1.85亿元。

第四节  重要连通工程

（一）商丘市周商永运河修复工程

周商永运河1958年9月进行开挖，1960年1月竣工。运河原计划引黄河水南下，调沙颍河水北上，并且与县、乡河网连通，集调水、蓄水、航运、发电为一体，综合运用。1961年下半年，周商永运河废弃停航。1962年，按国家“以蓄为主”的治水方针，恢复河道自然流势，运河最终废弃。目前商丘市境内运河沿线基本保存完好。商丘市周商永运河修复工程通过合理布局，建设流域间控制性建筑物，将现有的运河和沙颍河、黑河、涡河、惠济河、蒋河、大沙河、古宋河、包河、沱河、虬龙沟、王引河等诸河流连通，实现黄河和沙颍河的互联互调，连通后年引水流量能达到约3000万立方米，本工程对实现豫东平原水资源连调有重大意义。工程估算总投资46.00亿元。

（二）水系连通及水美乡村建设工程

商丘市6县2区1市开展水系连通及水美乡村建设，形成城乡一体、互通互联的水网体系，包括民权县、虞城县、柘城县、永城市、夏邑县、梁园区、睢阳区、睢县、宁陵县水系连通工程。水系连通39.44千米，清淤河道493千米，建设水闸、桥梁等配套建筑等。工程估算总投资34.00亿元。

（三）民权红卫河引水工程

改造民权县北关镇刘店提灌站、引水渠疏通、铺设管道等，从闫潭灌区干渠红卫河引黄河水。年引水量4000万立方米。工程估算总投资5.00亿元。

第五节  大中型灌区续建配套与现代化改造

（一）三义寨灌区续建配套与现代化改造

“十四五”期间，实施商丘市三义寨引黄灌区续建配套与现代化改造工程，工程内容主要为渠道及附属建筑物、道路交通工程、房屋建筑工程等。工程实施后，灌区灌溉保证率达到设计水平，骨干灌排设施完好率达90%以上，灌溉水利用系数达0.55以上，灌区信息化覆盖率达80%以上。工程估算总投资4.90亿元。

（二）重点中型灌区续建配套与现代化改造

对包公庙、任楼、石庄水库、大王桥、詹庄、李滩、砖桥、金张、南黄楼、和顺等10个中型灌区进行续建配套与节水改造。主要建设内容：新增必要的控制建筑物、混凝土硬化干渠、疏浚干支沟渠。工程估算总投资6.23亿元。

（三）赵口灌区二期退水利用工程

商丘市赵口灌区二期退水利用工程位于柘城县西北部，在惠济河李滩节制闸上游，通过李滩东分干、李滩西分干向惠济河两岸分水，可以为慈圣镇、惠济乡、岗王镇等乡镇的13万亩耕地提供灌溉保障。工程规划设计年利用退水水量1200万立方米。主要工程内容为新建李滩东分干渠首闸、李滩西分干渠首闸，李滩东分干渠、李滩西分干及相关渠道治理，以及与各交叉河道的配套建筑物建设。工程估算总投资3.00亿元。

第六节  地下水治理工程

一、地下水置换工程（城乡一体化供水工程）

规划充分利用黄河水和南水北调水等地表水资源，对城乡生活集中式地下水水源进行置换，实施地下水置换工程暨城乡一体化供水工程，压减地下水开采量。工程估算总投资60.32亿元。

（一）梁园区地下水置换项目

规划在郑阁水库右岸新建农村地表水源水厂1处，利用郑阁水库引黄水作为水源，通过铺设管道向现有的10处农村饮水供水水厂（站）供水，地表水水源水厂设计规模2.49万立方米/天。

（二）睢阳区城乡供水一体化工程

规划从引江济淮工程配套水厂（路河水厂）铺设管道输水至各乡镇农村饮水安全水厂，实现城乡一体化供水。

（三）民权县地下水置换项目

规划新建地表水水厂2处和铺设管道对接中原环保有限公司第三水厂主管道。其中，商丘南水北调供水工程民权县配套工程新建水厂利用南水北调水作为水源，供水范围：部分城区、花园、野岗、白云寺、双塔、人和、伯党、龙塘镇；民权县农村饮水安全地下水源置换工程新建水厂利用林七水库引黄水作为水源，供水范围：王桥镇、北关镇、林七乡、程庄镇、胡集乡、老颜集乡、庄子镇、褚庙乡；民权县农村地下水超采综合治理项目2023年度工程利用现中原环保有限公司第三水厂作为水源，铺设管道对接4处水厂（供水站），供水范围：绿洲街道办事处、孙六镇、王庄寨镇3个乡（镇、街道办事处）。

（四）睢县地下水置换项目

规划在董店乡新建农村地表水水源水厂1处，设计规模20万立方米/天，通过铺设管道向现有的22处农村饮水供水水厂（站）送水，涉及20个乡镇529个行政村。

（五）宁陵县地下水置换项目

规划新建地表水厂2处，分别为县北水厂和县南水厂。工程利用新建地表水厂向宁陵县农村水厂供水，铺设管道输水至各乡镇农村饮水安全水厂，逐步替换全县农村供水地下水水源。工程覆盖全县所有农村人口，合并集中式工程33处。

（六）虞城县地下水置换项目

规划新建水厂3处，分别为城郊乡水厂供水工程、杜集镇水厂供水工程、刘集乡水厂供水工程，设计供水规模7.30万立方米/天。新建水厂利用马楼水库水源向虞城县农村水厂供水，铺设管道输水至各乡镇农村饮水安全水厂，逐步替换全县农村供水地下水水源。工程覆盖全县农村人口，合并集中式工程24处。

（七）柘城县城乡一体化供水工程

工程利用引江济淮工程配套水厂向柘城县农村水厂供水，远期规模20万立方米/天，铺设管道输水至各乡镇农村饮水安全水厂，逐步替换全县农村供水地下水水源。

（八）夏邑县地下水置换项目

工程近期利用商丘市引江济淮工程配套水厂栗城水厂向夏邑县农村水厂供水，铺设管道输水至各乡镇农村饮水安全水厂，逐步替换全县农村供水地下水水源，工程设计供水规模7.98万立方米/天，远期规划新建配套水厂一座，设计供水规模15万立方米/天，涉及24个乡镇709个行政村。

（九）永城市农村保障城乡供水一体化工程

规划新建城厢水厂，设计供水规模20万立方米/天；新建酂阳水厂设计供水规模10万立方米/天。通过新建水厂，置换深层地下水水源。

（十）永城市地下水超采区治理工程

水源置换工程，包括城乡供水一体化工程（深层地下水置换工程）、非常规水源置换工程等。

二、取水井封填

主要内容为近期对商丘市境内387眼地下水自备井进行封填，降低地下水开采能力；远期根据需要对境内深层地下水井进行封填。工程估算总投资0.33亿元。

三、地下水监测

主要内容为新建和改建商丘市境内地下水自动监测井186座，进一步加强对地下水的监控管理，优化地下水自动监测站网布局，初步建立布局合理、覆盖全面、技术先进的自动化地下水监测站网。工程估算总投资0.30亿元。

四、取用水计量

主要内容为新建或扩建地下水计量工程，健全地下水取用水户监控与计量系统，城市和工业用水严格按照国家技术标准安装计量设施。计划至2025年，全市非农业生产用井全部安装取水计量设施，年取水量超过5万立方米的重点用水户必须安装在线监控设施，农业井灌区逐步计量到井、到户，基本实现“一井一表”。工程估算总投资0.12亿元。

五、地下水水质保护

主要内容为采取新建护栏、铺设草皮、修建标志牌、警示牌等措施加强商丘市境内所有地下水集中式供水水源地的保护，设立界碑、界桩对饮用水源保护区设标立界，标识保护区范围等。工程估算总投资14.89亿元。

第七节　非常规水源利用工程

一、再生水利用工程

梁园区、睢阳区、民权县、睢县、宁陵县、柘城县、虞城县、夏邑县、永城市再生水利用工程包括再生水厂及配套管网建设。工程估算总投资34.93亿元。

二、矿井水利用工程

规划实施永城市矿井水综合利用工程，提高矿井水利用率。工程估算总投资0.25亿元。

第八章 规划实施与效果评价

第一节　投资匡算

商丘市水资源综合利用规划及地下水开发利用保护规划总投资为502.03亿元，其中近期（2021年～2025年）投资180.77亿元，投资占比36.0%；远期（2026年～2035年）投资321.26亿元，投资占比64.0%。

表8-1    投资规模表

| 项目分类 | 总投资（亿元） | 近期投资（亿元） | 远期投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 节水工程 | 37.81 | 16.94 | 20.87 |
| 重点水源工程 | 132.24 | 15.18 | 117.06 |
| 重大供水工程 | 121.71 | 114.39 | 7.32 |
| 重要连通工程 | 85 | 9.8 | 75.2 |
| 大中型灌区续建配套与现代化改造 | 14.13 | 3.84 | 10.29 |
| 地下水治理工程 | 75.96 | 7.44 | 68.52 |
| 非常规水源利用工程 | 35.18 | 13.18 | 22 |
| 合 计 | 502.03 | 180.77 | 321.26 |

规划投资按工程类型分：节水工程投资37.81亿元，占总投资比例为7.5%；重点水源工程投资132.24亿元，占总投资比例为26.3%；重点供水工程投资121.71亿元，占总投资比例为24.2%；重要连通工程投资85.00亿元，占总投资比例为16.9%；大中型灌区续建配套与现代化改造投资14.13亿元，占总投资比例为2.8%；地下水治理工程投资75.96元，占总投资比例为15.1%；非常规水源利用工程投资35.18亿元，占总投资比例为7.0%。

第二节　分期实施意见

商丘市水资源综合利用规划及地下水开发利用保护规划涉及项目共7类45项，工程类别较多、工程投资较大，在较短时期内全部实施难度较大，需根据国家有关政策和各流域水资源开发利用规划，结合商丘市经济社会发展需求，以及各县（市、区）城镇化程度和城市发展的需要，本着轻重缓急、突出民生、远近结合的原则，有针对性地逐步解决水资源开发利用中存在的问题，合理安排分期实施计划，选择其中急需兴建、效益又比较显著的工程项目优先安排。

一、节水工程

近期优先实施商丘市农村供水保障工程，提供农村供水保障水平；远期完成农业节水工程、工业节水工程、城镇老旧供水管网改造工程、能力建设工程，不断提高节水水平，坚决抑制不合理用水需求，将节约用水贯穿于水资源开发利用、优化配置的全过程。

二、重点水源工程

水源工程是水资源综合利用的基础，根据前期工作进度及实施条件，近期重点完成黄河故道水库清淤扩容工程，民权李庄、断堤头引黄调蓄工程，永城市日月湖水库的建设，远期完成潘口水库恢复工程的建设。

三、重大供水工程

豫东水资源配置工程—商丘南水北调供水工程计划于2025年前实现供水，近期完成商丘南水北调中线引水工程，远期逐步完成商丘南水北调配套工程。根据引江济淮（河南段）工程的安排，远期逐步完成睢阳区路河水厂及配套管网工程、永城市引江济淮供水配套工程、夏邑县引江济淮供水配套工程、柘城县引江济淮供水配套工程建设。根据各县（区）引黄供水需求和工程安排，近期优先完成民权县引黄水供水配套工程、宁陵县引黄水供水配套工程、睢县引黄水供水配套工程、虞城县引黄水供水配套工程；远期完成商丘市第四水厂扩建工程。

四、重要连通工程

根据急需程度及建设条件，近期优先建设民权红卫河引水工程；远期完成商丘市周商永运河修复工程、水系连通及水美乡村建设工程。

五、大中型灌区续建配套与现代化改造

结合前期工作进度及引水条件，近期优先完成商丘市三义寨引黄灌区续建配套与现代化改造项目；远期逐步完成重点中型灌区续建配套与现代化改造、商丘市赵口灌区二期退水利用工程。

六、地下水治理工程

考虑到全市地下水超采问题较为突出，近期要开展地下水置换工程（城乡一体化供水工程），完成地下水监测工程、取用水计量工程，从而实现压采地下水、保护地下水环境，其中，商丘市地下水置换工程（城乡一体化供水工程）主要包括梁园区地下水置换项目、睢阳区城乡一体化供水工程、民权县地下水置换项目、睢县地下水置换项目、宁陵县地下水置换项目、虞城县地下水置换项目、柘城县城乡一体化供水工程、夏邑县地下水置换项目、永城市农村保障城乡供水一体化工程、永城市地下水超采区治理工程；远期逐步完成地下水置换工程（城乡一体化供水工程）、取水井封填工程和地下水水质保护工程。

七、非常规水源利用工程

近期优先完成永城市矿井水综合利用工程；远期结合各县（市、区）污水处理厂建设规划，逐步完善再生水基础设施建设，完成再生水利用工程。

第三节  资金筹措方案

综合考虑工程性质、投资规模、资金回收期、收益回报率等因素，按照“政府主导、多元投入、市场运作、社会参与”的原则，项目公益性程度分为三种情况，进行资金筹措。

公益性工程。工程以社会效益为主，基本没有经济效益，工程投资以各级政府投资为主，一方面掌握上级投资重点，积极申报项目，尽最大可能争取上级资金支持，另一方面加大涉及市（县）财政投入，充分发挥各级政府在水利设施建设中的主导作用，建立从上到下政府投入机制。

准公益性工程。工程兼具社会效益和经济效益，由政府和社会共同出资建设。一种方式是政府资金作为引导性投资，随后让出部分项目的收益或者不参与收益分配，同时通过水价调整、财政补贴等方式保证投资者的合理收益。另一种方式是对整个工程分拆，工程经营性较差的部分由政府出资建设，工程经营性较强的部分交由社会资本建设，并对工程进行运营维护。

经营性工程。按照市场投入为主的原则，可采取金融机构信贷支持、信托基金（REITs）等方式，积极筹措项目建设资金。

第四节  实施效果评价

一、经济效益

规划各类工程实施后可以带来直接的或间接的经济效益，节水工程经济效益主要体现在公众节水意识的提高所带来的自来水水费、水资源费和相应的排水设施使用费、污水处理设施建设费的节约；重点水源工程和重要连通工程不仅能优化水资源循环，丰水期调蓄雨洪、生态补源、提高水资源的利用效率，枯水期供给生产生活、补充河渠生态基流；还可营造生态景观，促进城市水系发展，打造生态宜居环境；重大供水工程能够充分发挥引黄工程、南水北调工程、引江济淮工程的经济效益，大幅提高商丘市生活饮用水的标准、品质和供水保证率，实现优水优用，为商丘市未来经济发展提供保障；大中型灌区续建配套与现代化改造工程可增加灌区有效灌溉及节水灌溉面积，提高农业灌溉保证率，增加农作物产量，产生可观的经济效益；地下水治理工程能够置换超采的地下水源，压采地下水，改善地下水环境；非常规水源利用工程的实施不仅减少污水的排放和受纳水体的污染，从而减少河湖生态修复及水污染防治的工程投资，还能对雨污水进行处理和二次利用，达到促进当地生产及提高水资源利用率的双重作用。

二、社会效益

（一）合理优化配置水资源

规划针对商丘市水资源供需矛盾突出等问题，综合考虑区域水资源、经济发展、节水现状及存在问题等各项因素，按照“保生活用水、稳工业用水、增环境用水、降农业用水”的思路，合理优化配置水资源，进一步优化用水结构，全面提升水资源利用效率和效益，支撑区域社会经济高质量发展。

（二）提高水安全保障能力

规划遵循“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，依托南水北调水、引江济淮水、黄河水、本地地表水、地下水，多途径有效开源，增加供水能力，通过工程措施和管理措施，完善水功能区管理制度、供用排水的管理体系、水质监控与管理体系、应急调度方案与对策措施等，在全面解决城乡饮水安全问题的同时提高农业灌溉用水保证率和利用率，建立城乡饮水安全和粮食安全用水保障体系，切实保障城乡饮水安全及粮食安全。

三、生态效益

（一）压采地下水，改善地下水环境

规划通过增加地表水厂供水能力、供水管网改造、延伸现有供水管网、新建供水设施及配套管网等措施实现水源转换，推动替代水源及机井封填工程建设等措施严格限制当地地下水资源的开发利用，有效控制地下水开采和保护涵养地下水资源，改善地下水超采局面，2035年压采地下水量1.25亿立方米。

（二）提高生态效益，促进河湖复苏

规划中重要连通工程和地下水治理工程的建设实施，可以改善水体环境，提升商丘市的水生态和水环境质量水平，打造人水和谐的生态景观。随着其他水利用工程的建设，生活和工业污废水处理率、中水利用率将不断提高，处理后的污废水可回用于景观和园林绿化等用水，使河湖水质不断提高，环境用水适度增加，形成优美清洁的水环境，提高水环境承载能力。与此同时，规划将河流开发控制在水资源可利用量的限度以内，保障河湖生态环境用水需求，维护河流健康，促进人与自然和谐发展。

第九章 节水评价

第一节　节水目标与指标

规划期内水资源配置策略科学合理，结构优化，可以多源互补、调控自如，与人口分布、产业布局相匹配，水资源利用效率和效益明显提高，农业、工业和生活节水习惯基本养成，非常规水源利用和能力建设重点工程实施完成，节水政策法规体系和标准体系健全，符合商丘市水资源条件以及河南省节水型社会建设、节水行动要求。

第二节　节水符合性分析

一、需水指标节水符合性分析

规划期内商丘市用水水平较现状有较大提升，但受产业结构影响工业用水稍低于全省平均水平；其他用水指标均达到全省先进水平。节水指标的制定充分考虑了商丘市水资源条件、工程基础、产业结构，取值先进、可操作性强。

二、供水预测节水符合性分析

2035年商丘市可供水总量17.92亿立方米，其中当地地表水、地下水、外调水、非常规水源供水比例由现状年的6:70:18:6调整为6:45:42:8，供水结构中外调水比例大幅增加、地下水比例进一步减小，非常规水源利用水平逐步提高，实现了生活供水水源置换，供水结构趋于合理。

规划水平年商丘市加快城市公共供水管网建设和改造，积极推广节水器具，推进服务业节水改造，供水管网漏损率由13.2%降低到8.5%以内。通过加快灌区续建配套与现代化改造和高标准农田建设，发展膜下滴灌、喷灌、低压管道输水等田间高效节水灌溉方式，提高农业用水效率，商丘市农田灌溉水有效利用系数由0.640提高到0.669，实现输水环节节水。

三、配置方案节水符合性分析

城市生活用水优先利用水质较好的地表水源；农村饮水水源逐步实行地表化，严格控制使用地下水源；建立专用供水体系，实现工业用水和生活用水分开、饮用水和市政用水分开，满足不同用户的不同水质要求；加大非常规水源利用，对水质要求不高的工业、市政环卫、绿化灌溉优先使用非常规水。

规划实施后，商丘市将统筹调配生产、生活、生态用水，提高商丘市水资源调蓄能力和调配水平，将外调水、地表水、地下水联合调度，丰枯互补、多源互济，实现水资源利用空间均衡，体现了节水优先、优水优用的原则。

第三节  节水措施

坚持节水优先，实施国家、河南省节水行动，落实四水同治战略，推进用水方式由粗放低效向节约集约转变，形成有利于水资源节约利用的空间格局、产业结构、生产方式和消费模式。

一、实施灌区改造工程，强化农业节水增效

商丘市农业节水发展的总方向是以保障粮食安全为前提，以提高农业用水效率为主线，以灌区续建配套改造为重点，以节水、增产、增效、增收为目标，全面推广集成化的综合节水措施（包括工程措施、非工程措施），严格落实节水“三同时”制度。

农业节水影响因素较多，主要包括工程措施和非工程措施两类。工程措施即通过工程建设实现农业节水；非工程措施包括调整种植低耗水的农作物、优化田间耕作习惯及通过严格取水、用水、排水全过程的监控和管理调度，实现提升水资源利用效率、减少水资源浪费的节水目标。结合研究区实际，制定相应农业节水措施。

工程措施方面，结合三义寨灌区续建配套与现代化改造，高标准农田建设等进行渠系防渗节水措施配套及田间工程整治，发展高效节水灌溉面积，提高灌溉水有效利用系数。

非工程措施方面，商丘市现状作物主要为旱作物，种植结构调整空间不大，主要是进一步强化对农业灌溉的取水、用水、排水全过程的监控和管理调度，强化农业取水许可管理和计量监测，减少水资源浪费，提升水资源利用效率，达到节水的目标。

二、实施工业提质改造，强化工业节水减排

以行业节水增效为目标，通过政策和制度约束，提高企业用水效率准入门槛、促进高耗低效产业升级，结合用水企业和工业园区节水技术改造，全面提升工业用水效率，工业用水重复利用率由现状的73.8%提高到规划期末的80%。

根据规划范围工业发展现状，结合国家《重点工业行业取水指导指标》等相关成果，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），通过设置节水准入门槛，从源头限制高耗水产业发展，鼓励新材料、电子信息、生命健康、新能源汽车等低耗水、高效益产业发展，控制规划范围工业用水增量。

强制存量高耗水行业转型升级。根据国家《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》，对现有企业达不到取水指标要求的落后产能，加大淘汰力度。制定现有火力发电、制鞋、化工、农副食品加工等高耗水工业企业重点监控清单，明确其新鲜用水消减计划，对列入《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》的企业，停止办理新增取水许可手续，对于国家明确淘汰的落后产能和化解的过剩产能，依法依规责令企业限制或停止取用水。严格落实节水“三同时”制度，对新建、改建、扩建建设项目制定节水措施方案。开展现状用水水平分析、水平衡测试、用水效率评估，严格计划用水和用水定额管理。

大力推广节水工艺技术和设备，重点推广高效冷却、循环用水、洗涤节水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术；以产业集聚区为依托推进园区企业间串联用水、分质用水、一水多用和循环利用。重点在火电、纺织、化工、食品等行业推进节水技术。以重点节水改造工程为典型，强化新上项目节水措施和废水的循环利用，以点带面，确保每年推动重点企业的节水技改项目。

三、提升生活用水效率，强化城镇节水降损

以城镇生活节水为重点，推进生活节水工作。加强供水环节管理和管网改造升级，降低供水管网漏损率，由现状年的13.2%降低至规划期末的8.5%；强化居民小区、学校、公共建筑等节水技术改造以及节水管理，普及节水器具，提升生活用水效率，节水器具普及率由现状年的82.6%，提升至规划期末的100%。

强化城镇用水管理。重点加强供水和公共用水的节约用水及其管理，加强供水和公共用水管理，加强用水定额制定工作，逐步扩大计划用水和定额管理的实施范围，依法完善计划用水管理，逐步实现用水总量控制、用水计划分解、超定额计划加价。发展城市公共供水和城镇密集地区的区域供水，加强公共用水管理，城市公共供水管网覆盖的区域要关停自备井。严禁盲目扩大用于景观、娱乐的水域面积，合理限制洗浴、洗车等高用水服务业用水，对非人体接触用水强制实行循环利用。落实政府机构节约用水的责任制和有效监督制度。

加快城市供水管网改造。发展城市供水管网优化配置建造设计技术，采用工程优化技术和数值模拟方法，统筹传统清水系统和再生水输配系统，科学制定和实施管网改造技术方案，减少供水系统漏损。加大新型防漏、防爆、防污染管材的更新力度。发展用水远程计量技术，防止和严惩盗水行为。完善管网检漏制度，推广先进检漏技术，提高检测手段，降低供水管网漏损率。

全面推广节水器具。积极组织开展节水器具和节水产品的推广和普及工作。城市强制使用节水器具，政府机关、商场宾馆等公共建筑要全面使用节水型器具。新建、改建、扩建的公共和民用建筑，禁止使用国家明令淘汰的用水器具。引导居民尽快淘汰现有住宅中不符合节水标准的生活用水器具。

四、循环减排，增量利用

商丘市现状再生水回用量较小，应根据再生水水源、潜在用户地理分布、水质水量要求和输配水方式，合理确定污水再生的利用。依托产业集聚区（园区）内污水处理厂建设再生水回用配套设施，推进再生水用于园区内低水质要求用水户。完善污水处理再生利用技术标准，在工业、农业、城市绿化、市政环卫、生态景观等行业以及公共建筑生活杂用水等行业扩大使用再生水。规划城镇污水处理厂要配套建设中水回用设施，现有污水处理厂要完善中水回用设施。规划期末，商丘市再生水回用率达到40%。

第四节　节水效果评价

一、经济效果评价

通过节水措施，2025年和2035年商丘市综合节水潜力可达7124万立方米和15181万立方米，减少了需求增量，水资源利用效率和效益显著提高。

降低开源成本和供水成本。减少“跑冒滴漏”现象发生，确保供水安全、高效、低耗，实现清洁、绿色和平衡用水，节约了成本和资源。

减少污水处理成本。从源头上减少污水排放量，降低了污水处理的运营成本，减少了污水处理过程中能源的消耗量，从而降低污水处理成本。

提高用水效率和效益。规划期末商丘市万元GDP用水量、万元工业增加值用水量比现状下降约42%和27%，农田灌溉水有效利用系数由0.640提高到0.669，单方水GDP产出由现状的218元提高到294元，提高35%。

二、社会效果评价

优化产业用水结构。发展高效节水灌溉，在保障粮食用水的前提下，进一步减少灌溉用水量，使农业经济结构不断优化；严控高耗水、高污染工业发展规模，推广高效节水和循环利用技术，节水型工业结构进一步优化；严格限制缺水地区景观、高档娱乐用水，控制高用水服务业无序发展。

加快商丘市城镇化建设。严格控制高耗水行业发展规模，提升城镇综合承载能力，推进中心城市带动战略，加快商丘市城镇化发展进程。

增强社会公众节水意识。通过开展节水宣传活动，普及节水知识，可以增强全社会的水资源忧患意识和节约保护意识。通过倡导节水文化建设，营造社会节水氛围，可以增强公众节水意识和节水技能，进一步加强节约用水和保护环境价值理念的传播。

第十章　环境影响评价

第一节　相符性与协调性分析

一、与法律法规的符合性

《商丘市水资源综合利用规划及地下水开发利用保护规划》以《中华人民共和国水法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《河南省节约用水条例》《河南省城市供水管理办法》《南水北调工程供用水管理条例》《商丘市城市供水条例》等法律法规为依据，规划成果符合河南省及商丘市相关条例要求。

二、与农村供水“四化”工作的符合性

为巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，河南省探索农村供水“规模化、市场化、水源地表化、城乡一体化”的“四化”新路径，保障农村饮水安全。规划旨在优化商丘市水资源配置格局，提出水资源综合利用及地下水开发利用保护方案，置换超采的深层地下水，实现城乡生活水源地表化，符合我省农村供水“四化”工作的要求。

三、与地下水超采综合治理工作的符合性

依据《河南省人民政府关于地下水超采综合治理工作的实施意见》，要推进地下水水源置换，加快推进农村供水“四化”（规模化、市场化、水源地表化、城乡一体化），将农村集中供水水源由地下水置换为地表水。规划实现了由南水北调水、黄河水、引江济淮水置换城乡集中供水水源，与我省地下水超采综合治理工作的要求是相符的。

四、与相关规划协调性分析

规划编制过程立足于《河南省地下水超采区治理规划》、《商丘市城乡总体规划（2015-2035）》、《商丘市国土空间总体规划（2021～2035年）》（草案）、《商丘市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》及各县（市、区）“十四五”规划等提出的宏伟目标，结合新时期《黄河流域生态保护和高质量发展规划》的相关要求，以水资源为最大刚性约束，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，以生态保护为基本前提，全面提高水资源利用效率，从需求侧严格控制用水需求，从供给侧统筹协调各种水源，提出了水资源综合利用及地下水开发利用保护方案。规划成果与社会经济发展规划、水利规划及其他行业涉水规划成果协调一致，符合商丘市基本水情，能够科学地指导、约束商丘市未来发展中水资源开发利用，实现水资源的可持续利用，为商丘市高质量发展提供水资源支撑和保障。

第二节  环境影响预测与评价

环境影响因素分为自然、社会和生态环境三方面，属于自然环境因素的有水环境、声环境、大气环境、固体废弃物、地下水、土壤环境等；属于社会环境因素的有社会经济、移民安置、人群健康、文物古迹等；属于生态环境的有生态完整性、水土流失等。

一、社会环境影响分析

规划的节水措施实施后，将提高水资源的利用效率和效益；规划的引调水工程实施后，可以充分利用外调水，缓解水资源供需矛盾；规划的水资源配置方案实施后，可以合理利用当地水，加大利用其他水，保护利用地下水，实现区域性水资源优化配置，缓解水资源供需矛盾，为水资源严格管控提供依据，在以水资源供给支撑经济社会发展同时，能够科学地约束经济社会不合理、不科学的过度发展；规划地下水保护措施实施后，可以有效遏制深层地下水的开采，保护水生态环境。规划的实施将促进商丘市人口、资源、环境和经济的协调发展，为超采区地下水源置换提供可靠条件。

二、水环境影响分析

工程施工期对地表水环境的影响主要是施工活动产生的影响，其影响时间短，影响范围有限，短期内可恢复。规划涉及的工程主要是灌区续建配套工程、输水工程（新建加压泵站、管道）、再生水利用工程的建设或改造，施工期生产、生活废水在确保得到妥善处理的情况下外排，不会对功能区水质造成大的影响。施工期对地下水环境的影响主要是基坑降排水对地下水环境的影响以及对地下水环境保护目标的影响，采取沉淀池处理后对周边地下水水质不产生影响，对地下水量的影响时间有限，施工结束后影响即可恢复。且工程建设后，城市挤占农业，农业挤占生态的用水得以返还，地下水源得到置换，长远来看对水环境影响是有利的。

三、生态环境影响分析

规划工程在实施过程中，因施工破坏植被，必然会降低该区域的生产力水平，减少自然系统的生物量，但由于工期短，不会使区域生态环境发生根本性的变化。对于施工区局部，由于土地利用性质变化较大，易造成施工区的生态环境恶化，可有针对性地布设水土保持防治体系，从而最大限度减少水土流失发生和发展，维护和提高当地生态环境质量；工程将占用部分农田、林地、草地及河流水面，评价区景观的异质性会略有降低，但由于工程占地面积有限，而且工程完工后，在办公生活区和施工生产生活区分别进行生态补偿与植被恢复，因此工程对评价区自然系统的阻抗稳定性影响不大；因施工产生的废水、道路扬尘、机械噪声、弃土弃渣等污染源将直接影响项目区环境质量；此外因工程淹没、占压、影响土地房屋及相应的移民安置对区域原有生态环境均会产生影响，区域的土地利用类型会有一定改变，但不影响区域土地利用类型的原有格局。规划工程中，引江济淮工程、南水北调工程建设环境影响最大，工程淹没及占地较多、移民数量较大，因此工程建设完成后，需通过土地整理，尽量减小影响；其他新建水资源开发利用工程以及对现有工程挖潜措施在建设过程中或多或少对生态环境有一定影响。

第三节　环境影响评价结论

规划涉及的主要工程如引调水工程、城乡供水工程、地下水治理工程等，是缓解商丘市水资源严重短缺局面的基础设施。规划工程的实施可以优化商丘市水资源时空分布，提高水资源利用效率和效益，有效控制用水需求，缓解区域水资源供需矛盾，实现地下水超采区水源置换，保障城市供水安全和粮食生产安全。总体来讲，规划的实施对环境的影响，利远大于弊，而且有利影响是主要的、长期的，不利影响仅仅在项目施工期和个别项目的运行期产生，影响范围有限、影响时间短暂、影响程度较轻，而且产生影响的因子是可控的，能够通过针对性措施予以减轻、避免或降至最低限度。从环境保护角度分析，规划没有根本性的环境制约因素，涉及规划供水工程的建设是可行的。

第十一章　水资源管理制度

第一节　严格落实水资源消耗总量和强度双控

强化水资源刚性约束，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，坚持节水优先，严格用水总量控制，统筹生产、生活、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水，强化供需双向调控，完善区域水资源配置格局，综合运用法律、行政、经济、技术、宣传等多种手段，落实节水及集约利用的各项措施，实现以供定需、供需适配的高水平动态平衡。

严格实行区域用水总量控制，限制高耗水型项目建设，用水总量控制在县（市、区）规定的年度用水指标以内，年度用水计划根据当年水资源状况进行动态调整。编制区域发展规划、新城区和重点发展区规划时，必须进行水资源论证。直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人，必须办理取水许可，出具水资源论证报告。取用公共管网水或再生水的建设项目，供水单位必须严格按照水行政主管部门下达的计划用水指标供水。

严格控制用水效率，进一步细化工业、农业、服务业等行业和用水产品的定额指标，实施动态管理。执行节水强制性标准，强化节水产品认证和市场监督工作，淘汰不符合节水标准的用水工艺、设备和产品。严格实施产业用水效率准入制度，定期进行用水效率评估，制定限制发展的高耗水产业名录，对用水超定额的生产企业限期进行节水技术改造，改造后仍达不到行业标准的核减用水指标。严格落实建设项目节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度。

第二节　加快水管理法制体系建设

加快完善水利政策法规体系。商丘市应根据市人大常委会地方立法计划，抓好立法调研、草案审查和上报工作。做好黄河生态保护、水资源调度、水利工程建管、水土保持等强监管配套制度建设，抓紧出台一批加强水管理的规范性文件。

加强水法律法规知识的学习宣传。深入学习贯彻与水利工作有关的法律法规，形成尊崇水法规、学习水法规、遵守水法规、运用水法规的良好氛围，为依法管水治水打下坚实的基础。扎实开展水利普法工作，精准确定主题，组织开展“水法宣传周”“世界水日”“中国水周”等宣传活动，营造有利于贯彻落实水利行业强监管的法制环境。

推进水行政执法能力建设。推动水政监察队伍规范化建设，不断加大执法力度，维护良好的水事秩序。建立执法人员岗前岗位培训、持证上岗和资格管理等制度，规范执法行为，提高依法行政能力。

第三节　推进水务一体化和水权水市场建设

加快水资源管理体制改革步伐，整合供、用、耗、排、净等水管理环节，逐步实行水务一体化，打破多部门、多环节、分条块建管体制和各种利益羁绊，改变多龙管水现状，理顺水务一体化建管、运营体制，开创水务管理新局面。

完成水务资产有效整合，加快推进水务产业化、市场化进程，逐步建立投资主体多元化、产业发展市场化、行业监管法制化的运行机制，实现水务政务公开、公正、公平。进一步规范水市场，在水权配置和统一规划的前提下依法开放水市场，通过开展水务特许经营，确立水市场准入与退出机制。

按照补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担的原则，完善水价形成机制，深入推进水价改革。全面推行城镇非居民用水超定额累进加价制度，适当拉开高用水行业与其他行业用水的差价。

第四节　加快推进水资源管理智慧化建设

完成取水量50万立方米以上的工业取水户、100万立方米以上的公共供水取水户取水口、地下水2万立方米以上及限额以下的重点取用水户在线监控系统建设。建立健全行政区界的水资源监控体系和各县（市、区）的取用水量监测系统，实行对全市水资源状况和取用水量的实时监测、监控，确保用水总量控制目标的真正贯彻落实。

采用多种先进信息采集手段，增设雨量、土壤墒情、重点污染源、水源地取水口、流量控制断面监测及水库视频监测等监测站点，增加水情信息采集内容。对现有地下水监测网的监测密度和监测频率进行优化，建立科学、有效的地下水动态监测网，实时动态监测地下井的水位变化，设定地下水位警戒线，当水位低于警戒水位时系统自动报警。进一步健全抗旱监测体系，在旱情发生前适时开展土壤墒情监测，密切监测流域面积200平方公里以上的河流断流情况，提高旱情监测、预报、预警和指挥决策能力，及时服务于农业生产。

建立水信息综合处理系统，形成规范化、标准化的各专业数据库，拓展业务应用系统，提高水资源管理能力与管理效率。建设商丘市水利系统监测平台，以“一套信息标准、一张地图展示、一个应用平台”实现全域水资源信息的全面整合，以科学专业的水资源优化调度模型为核心，形成水资源监测、模拟、评价、预测、调度、控制的闭环。

第五节　加强水利人才队伍建设

全面提升水利人才综合素质。以提高水利人才队伍综合素质和专业能力为重点，突出针对性、实用性和前瞻性，加强水利人才继续教育，建立一支有知识、懂技术、会管理、善经营，适应新体制新任务要求的水利人才队伍。

充分发挥政策引导作用。建立健全职工技术技能水平与专业技术职务和职业资格评聘、工资福利待遇和选人用人方面相挂钩的激励机制，探索推进向基层倾斜的专业技术人才评价体系，引导水利职工扎根基层、钻研业务、苦练技能。充分发挥市场配置人力资源作用，依托社会化服务，落实经费保障，为大规模水利建设与管理提供人才保障和智力支持。

第十二章  规划保障措施

第一节  加强党的领导，强化责任落实

把党的领导始终贯穿于水资源工作的各领域、各环节，确保水资源工作始终保持正确方向。要从讲政治的高度、抓重点的精度、抓到底的深度，把水资源可持续利用放在更加突出位置，着力构建适合商丘市经济社会发展的水资源保障体系，夯实水资源支撑经济社会发展的基础地位。各级政府要进一步加强组织领导，建立分级指导的规划实施机制，分解细化主要目标和重点任务，逐个环节、逐个部门、逐项任务落实责任，确保责任到位、措施到位、投入到位。有关部门要按照职责分工，落实规划目标任务，强化部门间协作配合，切实落实行业职责，齐抓共管，形成合力。

第二节  完善政策体系，推进依法治水

积极开展有关水权制度、地下水管理、生态流量保障等方面政策的研究；加快研究规划水资源论证管理办法，按照《河南省地下水管理办法》《河南省取水许可和水资源费征收管理办法》《河南省节约用水条例》《南水北调工程供用水管理条例》《商丘市城市供水条例》等，制定商丘市相关的水管理办法。严格执行水资源管理相关法律法规，规范行政行为，确保有法必依、执法必严、违法必究。以推行行政执法责任制和强化执法为重点，加大水资源监管执法力度，不断完善执法队伍建设，加强取水许可和水资源费征收使用、用水总量和强度双控等制度落实情况的专项检查。加强水事纠纷的预防和调处，维护正常的水事秩序。

第三节  依托先进技术，加强科技保障

推动互联网、大数据、云计算等现代技术与水资源管理服务相融合，充分运用现代科学技术改造传统水利。组建由政府、节水服务企业、用水大户等构成的节水技术专家团队，和国内外知名科研院所达成战略合作协议，提供节水工作技术咨询。建立交流合作机制，推进城市间、企业和社团间节水合作与交流。积极落实国家、省有关科技政策，结合县（市、区）水资源配置、保护、节约的重点任务和重要配置工程开展前期论证工作，为规划实施提供创新能力保障。抓紧健全完善优化科技资金投向、促进科技资源整合、推动创新链条融合的体制机制，增强水利科技创新能力。

第四节  广辟资金来源，拓宽融资渠道

坚持多渠道增加投入的原则，研究增加水利投入的新渠道，广辟资金来源。要从水利公益性强、涉及民生利益这一特征出发，建立政府水利投资稳定增长机制。改革水利投融资体制，在逐步增加财政性水利投入的同时，通过投资补助、财政贴息、水价改革、水资源开发许可等多种方式，完善市场环境，引入竞争机制，在部分具备条件的工程中积极推行项目法人招标和代建制，广泛吸引各类社会资金投入水利建设。加大农田水利、水资源调配以及生态环境保护等基础设施的投入力度，建立和完善激励机制调动和鼓励广大农民参加农田水利建设。

第五节  深入宣传引导，强化社会监督

积极组织开展“世界水日”、“中国水周”等活动，吸引和提高全社会对水资源的关注。建立水资源管理科学决策、民主决策和社会监督机制，进一步提高水资源管理和决策的透明度，积极发挥各类媒体、民间组织与志愿者作用，及时曝光各类违规用水行为，强化社会监督。各县（市、区）水行政主管部门要依法公开水资源信息，及时发布水资源管理政策。要健全听证等公众参与制度，对涉及群众用水利益的发展规划和建设项目，充分听取公众意见。

附件：重大工程布局图

# 附 件                                           重大工程布局图