审批意见 睢环审[2015]A31号 关于年产2万套新型动力电池设备项目 环境影响报告表的批复 河南鼎能电子科技有限公司： 你单位报来《关于年产2万套新型动力电池设备项目项目环境影响报告表》已收悉，根据《河南省建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2014年本）》规定及《商丘市环境保护局关于贯彻落实深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（商环文[2015]48号），我局对该项目的环评文件进行审核，经研究，批复如下： 一、该项目位于睢县产业集聚区恒山路北侧，符合国家产业政策及产业集聚区规划，项目占地43350平方米，总投资29800万元，其中环保投资33万元。在全面落实《环境影响报告表》提出的各项环保措施和本批复要求的情况下，综合考虑各方面因素，从环保角度分析，原则同意该项目建设。 二、项目施工期必须严格落实环评所提出的各项环境保护措施及要求。 三、项目营运期须重点做好以下工作： 1、污水：项目生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及第二污水处理厂进水标准，进入第二污水处理厂； 2、废气：项目废气主要是焊接烟尘、表面处理产生的喷塑粉尘和食堂油烟。焊接烟尘：按环评要求采用移动式焊接烟气收集装置，车间采取强制通风外排，并配备全面防护面罩和电焊专用眼镜；喷塑粉尘：设置密闭的喷塑室，安装滤筒式除尘装置处理后经15米高排气筒排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准；食堂油烟：安装净化效率不低于75％的油烟净化装置，处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高容许排放浓度2.0mg/m3限值； 3、噪声：项目噪声主要是车床、铣床等设备工作时产生的噪声，按环评要求将设备置于车间内，并采取基础减振、合理布局、车间内壁安装吸声材料等多种控制噪声设备，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 4、固废：项目固废主要是下脚料、焊渣、不合格产品和生活垃圾、化粪池污泥。按环评要求将下脚料、焊渣、不合格产品统一分类收集后外售；生活垃圾：集中收集后，定期运至垃圾中转站，至垃圾处理场卫生填埋；化粪池污泥定期清理运至附近农田进行肥田。确保满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； 5、根据本评价提出的污染防治措施和要求，制定完善的环境管理制度、事故防范措施和应急计划，确保各项环保设施能够达到正常处理效果。 6、焊接工序做好操作工人的劳动保护工作，焊接车间工作人员在工作时进行全面防护，不能裸露皮肤，并佩戴防护面罩和电焊专用眼镜，技术人员每年定期进行职业病体检，确保员工的身体健康； 7、项目建成后各项污染物必须达到国家和地方规定的排放标准。污染物排放总量应满足总量指标核定要求：COD：0.216t/a，氨氮：0.022t/a。 四、项目实施过程中应严格执行“三同时”制度，项目完成后三个月内须向我局申请环保验收，经验收合格后方可正式投入运营。环境监察大队负责对该项目的日常监督管理同时对项目执行环保“三同时”情况进行不定期抽查，如发现环境违法行为应立即制止并报告，按照《河南省建设项目环境监察管理规定》要求，于月底和季末分别报送月报表和季报表。 五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 六、此批复仅适用于本项目环境影响评价，项目投产后出现的生产经营、安全、质量等问题与本批复无关，有关部门依法独立审查和办理相关手续。 睢县环境保护局 二〇一五年七月二十三日